| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Выходные параметры | Независимый режим | Канал CH1 | Напряжение | 0...32 В |
|  |  |  | Ток | 0...3 A (0….5 А) |
|  |  | Канал CH2 | Напряжение | 0...32 В |
|  |  |  | Ток | 0...5 A |
|  |  | Канал CH3 | Напряжение | 0...6 В |
|  |  |  | Ток | 0...3 A |
|  | Последовательное соединение каналов | Канал CH1+CH2 | Напряжение | 0...64 В |
|  |  |  | Ток | 0…3 А (0...5 A) |
|  | Параллельное соединение каналов | Канал CH1+CH2 | Напряжение | 0...32 В |
|  |  |  | Ток | 0… 6 А (0...10 A) |
| Нестабильность по сети | Канал CH1, CH2 | Напряжение | ±(0,01% + 3 мВ (+5 мВ)) |
|  |  | Ток | ±(0,01% + 500 мкА) |
|  | Канал CH3 | Напряжение | ±(0,01% + 3 мВ) |
|  |  | Ток | ±(0,01% + 500 мкА) |
| Нестабильность по нагрузке | Канал CH1, CH2 | Напряжение | ±(0,01% + 5 мВ) |
|  |  | Ток | ±(0,01% + 500 мкА) |
|  | Канал CH3 | Напряжение | ±(0,01% + 3 мВ) |
|  |  | Ток | ±(0,01% + 500 мкА) |
| Погрешность установки / считывания | Канал CH1 | Напряжение | ±(0,05% + 20 мВ) |
|  |  | Ток | ±(0,3% + 10 мА) |
|  | Канал CH2 | Напряжение | ±(0,05% + 20 мВ) |
|  |  | Ток | ±(0,3% + 10 мА) |
|  | Канал CH3 | Напряжение | ±(0,05% + 20 мВ) |
|  |  | Ток | ±(2.0% + 20 мА) |
| Пульсации и шум | Напряжение | ≤1 мВскз |
|  | Ток | ≤3 мАскз |
| Разрешение установки | Напряжение | 1 мВ |
|  | Ток | 1 мА |
| Разрядность дисплея | Напряжение | 5 разрядов |
|  | Ток | 5 разрядов |
| Питание | Напряжение | AC 220 В (198...242 В) |
|  | Частота | 50 Гц (45...60 Гц) |
|  | Потребляемая мощность | 600 Вт (800 ВА) |
| Весогабаритные характеристики | Габаритные размеры | 256 x 160 x 440 мм |
|  | Вес | 10,0 кг |