## Технические характеристики

| Максимальная выходная частота | 80 МГц (AWG-4085) 100 МГц (AWG-4115) 160 МГц (AWG-4165) 200 МГц (AWG-4205) 250 МГц (AWG-4255) |
| --- | --- |
| Количество каналов | 2 |
| Дискретизация | 1,25 Гвыб/сек |
| Вертикальное разрешение | 14 бит |
| Форма сигнала | Стандартные: синусоидальный, прямоугольный, треугольный, импульсный, белый шум Встроенные специальной формы 152 типа Произвольная форма Гармоники |
| Частотные характеристики |
| Диапазон | синусоидальный сигнал | 1 мкГц ... 80 МГц (AWG-4085) 1 мкГц ... 100 МГц (AWG-4115) 1 мкГц ... 160 МГц (AWG-4165) 1 мкГц ... 200 МГц (AWG-4205) 1 мкГц ... 250 МГц (AWG-4255) |
|  | прямоугольный сигнал | 1 мкГц ... 50 МГц (AWG-4165, AWG-4205, AWG-4165) 1 мкГц ... 40 МГц (AWG-4115) 1 мкГц ... 30 МГц (AWG-4085) |
|  | импульсный сигнал | 1 мкГц ... 25 МГц |
|  | пилообразный сигнал | 1 мкГц ... 5 МГц |
|  | гармоники | 1 мкГц ... 40 МГц (AWG-4085) 1 мкГц ... 50 МГц (AWG-4115) 1 мкГц ... 80 МГц (AWG-4165) 1 мкГц ... 100 МГц (AWG-4205) 1 мкГц ... 125 МГц (AWG-4255) |
|  | белый шум | 120 МГц (-3 дБ, тип.) |
|  | встроенные формы | 1 мкГц ... 15 МГц |
|  | произвооьная форма | 1 мкГц ... 50 МГц |
| Разрешение по частоте | 1 мкГц |
| Точность установки (18°C ... 28°C) | ±1 ppm |
| Синусоидальный сигнал |
| Коэффициент гармоник | ≤-65 дБн (DC ~ 1 МГц) ≤-60 дБн (>1 МГц ~ 10 МГц) ≤-50 дБн (>10 МГц ~ 120 МГц) ≤-45 дБн (>120 МГц) |
| Общие гармонические искажения | <0.05% (10 Гц ~ 20 кГц, 1 Вп-п) |
| Негармонические искажения (типичное, 0 дБм) | <-70 дБн (DC ~ 10 МГц) <-70 дБн + 6 дБ/октава (> 10 МГц) |
| Фазовый шум (типичное, 0 дБм) | -110 дБн/Гц @ 10 кГц (10 МГц) |
| Прямоугольный сигнал |
| Время нарастания / спада | ≤ 5 нс |
| Выброс | ≤ 3 % |
| Коэффициент заполнения | 50% |
| Джиттер (скз) | 300 пс + 100 ppm |
| Треугольный сигнал |
| Симмметрия | 0 ... 100% |
| Линейность (типичное, 1 кГц, 1 Впп, 50% симметрия) | ≤1% |
| Импульсный сигнал |
| Длительность | 12 нс ... 996875 с |
| Время нарастания / спада | ≤ 7 нс |
| Выброс | <3% |
| Джиттер (скз) | 300 пс + 100 ppm |
| Гармоники |
| Порядок гармоник | ≤ 16 |
| Тип гармоники | четная, нечетная, все, пользовательская |
| Амплитуда / Фаза | может задаваться для каждой гармоники |
| Пользовательская (произвольная) форма |
| Количество точек, участвующих в формировании сигнала | 2...1 М точек |
| Вертикальное разрешение | 14 бит |
| Время нарастания / спада | <7 нс |
| Джиттер (скз) | 3 нс |
| Амплитуда |
| Амплитуда (50 Ом) | 1 мВп-п -10 Вп-п (≤ 40 МГц) 1 мВп-п -5 Вп-п (> 40 МГц ~ 80 МГц) 1 мВп-п -2,5 Вп-п (> 80 МГц ~ 120 МГц) 1 мВп-п -1 Вп-п (> 120 МГц ~ 250 МГц) |
| Амплитуда (выс. импеданс) | 2 мВп-п -20 Вп-п (≤ 40 МГц) 2 мВп-п -10 Вп-п (> 40 МГц ~ 80 МГц) 2 мВп-п -5 Вп-п (> 80 МГц ~ 120 МГц) 2 мВп-п -2,5 Вп-п (> 120 МГц ~ 250 МГц) |
| Вертикальное разрешение | 1 мВп-п или 4 разряда |
| Точность (1 кГц, синус, DC смещение = 0) | ±(1 %+1 мВп-п) |
| DC смещение |
| Диапазон (DC) | ±5 Впик - амплитуда Впп/2 (50 Ом) ±10 Впик - амплитуда Впп/2 (высокий импеданс) |
| Погрешность | ±(1% + 1 мВ + амплитуда Впп *0,5%) |
| Разрешение | 1 мВп-п или 4 разряда |
| Модуляция |
| Тип модуляции | АМ, ЧМ, ФМ, ШИМ, ЧМн (ЧМн, 3ЧМн, 4ЧМн), АМн (ОМн, АМн), ФМн ( ФМн, бинарная ФМн) |
| AM Модуляция |
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, треугольный, специальной (кроме DC) |
| Источник | Внутренний / Внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, белый шум, специальной формы |
| Коэффициент модуляции | 0% ... 100% |
| Частота модуляции | 2 мГц ... 100 кГц |
| ЧМ Модуляция |
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC) |
| Источник | Внутренний / Внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, белый шум, специальной формы |
| Частота модуляции | 2 мГц ... 100 кГц |
| ФМ Модуляция |
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC) |
| Источник | Внутренний / Внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, белый шум, специальной формы |
| Девиация | 0 ... 180° |
| Частота модуляции | 2 мГц ... 100 кГц |
| Частотная манипуляция (ЧМн, 3ЧМн, 4ЧМн) |
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC) |
| Источник | Внутренний / Внешний |
| Форма модулирующего сигнала | меандр (50% скважность) |
| Частота переключения ЧМн | 2 мГц ... 1 МГц |
| Фазовая манипуляция (ФМн, бинарная ФМн) |
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC) |
| Источник | Внутренний / Внешний (ФМн) ; Внутренний (бинарная ФМн) |
| Форма модулирующего сигнала | меандр (50% скважность) |
| Частота переключения | 2 мГц ... 1 МГц |
| Амплитудная манипуляция (АМн, ОМн) |
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC) |
| Источник | Внутренний / Внешний (АМн); Внутренний (ОМн) |
| Форма модулирующего сигнала | меандр (50% скважность) |
| Частота переключения | 2 мГц ... 1 МГц |
| ШИМ модуляция |
| Несущая | импульсный |
| Источник | Внутренний / Внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, белый шум, специальной формы |
| Девиация | 0%... 100% |
| Частота модуляции | 2 мГц ... 100 кГц |
| Режим свипирования |
| Тип свипирования | по частоте |
| Интервал свипирования | 1 мс ... 500 с ± 1% |
| Закон | линейный / логарифмический |
| Источник запуска | Ручной, внешний, внутренний |
| Режим пачек импульсов |
| Форма | синус, прямоугольный, пила, треугольный, импульсный, специальной (кроме DC) |
| Период | 10 нс ... 500 с |
| Количество импульсов | 1 ... 50000 |
| Источник запуска | внешний |
| Частотомер |
| Частотный диапазон | 100 мГц ... 350 МГц |
| Разрешение по частоте | 7 разрядов |
| Измеряемые параметры | частота, длительность положительного и отрицательного импульса, коэф. заполнения положительного и отрицательного импульса |
| Основные характеристики |
| Тип дисплея | Сенсорный, ЖК, 8", 800 х 600 |
| Интерфейс | USB device, USB host, LAN |
| Входы / Выходы | Частотомер, Вход внешней модуляции, Вход внешнего запуска, Вход/Выход опорного генератора |
| Питание | 100...240 В АС скз, 45...65 Гц |
| Рабочая температура | 0...40 °C |
| Габаритные размеры | 340 x 177 x 90 мм |
| Масса | 2,5 кг |