## Мультиметр лабораторный универсальный АКТАКОМ АВМ-4084. Технические характеристики

### Измерение постоянного напряжения

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Вх.импеданс |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 мВ | 10 мкВ | 0,05%+3 е.м.р. | 10 МОм |
| 2 В | 100 мкВ |  |  |
| 20 В | 1 мВ |  |  |
| 200 В | 10 мВ |  |  |
| 1000 В | 100 мВ | 0,1%+5 е.м.р. |  |

Защита:
250 Впик DC/AC на диапазоне 200 мВ.
1000 Впик DC/AC на всех диапазонах (кроме 200 мВ).

### Измерение переменного напряжения (True RMS)

| Диапазон | Разрешение | Рабочая частота | Погрешность | Вх. импеданс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 мВ | 10 мкВ | 40 Гц...1 кГц | 0,7%+30 е.м.р. | 2 МОм |
|  |  | 1 кГц...10 кГц | 2,0%+30 е.м.р. |  |
|  |  | 10 кГц...20 кГц | 3,0%+60 е.м.р. |  |
|  |  | 20 кГц...50 кГц | 10,0%+250 е.м.р. |  |
| 2 В | 100 мкВ | 40 Гц...1 кГц | 0,5%+30 е.м.р. |  |
|  |  | 1 кГц...10 кГц | 2,0%+30 е.м.р. |  |
|  |  | 10 кГц...20 кГц | 5,0%+60 е.м.р. |  |
| 20 В | 1 мВ | 40 Гц...1 кГц | 0,5%+30 е.м.р. |  |
|  |  | 1 кГц...10 кГц | 2,0%+30 е.м.р. |  |
|  |  | 10 кГц...20 кГц | 3,0%+60 е.м.р. |  |
| 200 В | 10 мВ | 40 Гц...1 кГц | 0,5%+30 е.м.р |  |
|  |  | 1 кГц...5 кГц | 2,0%+30 е.м.р. |  |
| 1000 В | 100 мВ | 40 Гц...200 Гц | 0,8%+10 е.м.р |  |
|  |  | 200 Гц...400 Гц | 1,2%+80 е.м.р. |  |

Защита:
250 Впик DC/AC на диапазоне 200 мВ.
1000 Впик DC/AC на всех диапазонах (кроме 200 мВ).

### Измерение постоянного тока

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Падение напряжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 мкА | 0,01 мкА | 0,35%+10 е.м.р | 1 мВ/мкА |
| 2 мА | 0,1 мкА |  | 101 мВ/мА |
| 20 мА | 1 мкА |  | 11 мВ/мА |
| 200 мА | 10 мкА |  | 1,5 мВ/мА |
| 2 А | 100 мкА | 0,8%+10 е.м.р | 275 мВ/А |
| 20 А (не более 15 с) | 1 мА |  | 42 мВ/А |

Защита:
Предохранитель 2 А / 250 В на всех диапазонах, кроме 20 А
Предохранитель 2 А / 250 В на всех диапазонах, кроме 20 А

### Измерение переменного тока (True RMS)

| Диапазон | Разрешение | Рабочая частота | Погрешность | Падение напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 мА | 1 мкА | 40 Гц...400 Гц | 0,8%+80 е.м.р. | 11 мВ/мкА |
| 200 мА | 10 мкА |  |  | 1,5 мВ/мА |
| 2 А | 100 мкА |  |  | 275 мВ/А |
| 20 А (не более 15 с) | 1 мА |  | 1%+50 е.м.р. | 42 мВ/А |

Защита:
Предохранитель 2 А / 250 В на всех диапазонах (кроме 20 А)
Предохранитель 20 А / 250 В на диапазоне 20 А

Измерение сопротивления

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Напряжение откр. контура |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 Ом | 0,01 Ом | 0,15% + 20 е.м.р. | 1 В |
| 2 кОм | 0,1 Ом | 0,15% + 5 е.м.р. |  |
| 20 кОм | 1 Ом |  |  |
| 200 кОм | 10 Ом |  |  |
| 2 МОм | 100 Ом |  |  |
| 20 МОм | 1 кОм | 0,5% + 5 е.м.р. |  |

Защита 250 Впик DC/AC

### Измерение емкости

| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 2 мФ (Автоматический выбор диапазона измерения) | 0...10 нФ | 1 пФ | 3,5% + 20 е.м.р. |
|  | 10 нФ...100 нФ | 10 пФ |  |
|  | 100 нФ...1 мкФ | 100 пФ |  |
|  | 1 мкФ...10 мкФ | 1 нФ |  |
|  | 10 мкФ...100 мкФ | 10 нФ | 5% + 30 е.м.р. |
|  | 100 мкФ...1 мФ | 100 нФ |  |
|  | 1 мФ...2 мФ | 1 мкФ |  |

При измерении емкостей свыше 1 мФ время измерения должно составлять не менее 8 с.

### Частота

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Чувствительность |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 МГц (Автоматический выбор диапазона измерения) | 20 Гц...200 кГц | 0,01 Гц...0,1 кГц | 0,1%+3 е.м.р. | 1,5 Вскз...10 Вскз |
|  | 200 кГц...2 МГц | 0,1 кГц...0,001 МГц |  |  |
|  | 2 МГц...20 МГц | 0,001 МГц...0,01 МГц |  |  |

Защита 250 Впик DC/AC

### Коэффициент усиления транзисторов

| Режим | Диапазон | Примечание |
| --- | --- | --- |
| hFE NPN или PNP | 0...1000,0 | Ток около 10 мкА Напряжение коллектор-эммитер 3 В |

### Тестирование диодов и прозвонка целостности цепи

| Режим | Условия | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тестирование диодов | Тестовый ток около 1 мА, напряжение около 3 В | Защита 250 Впик DC/AC |
| Неразрывность цепи | Звуковой сигнал при сопротивлении 50 ±20 Ом, напряжение около 3 В |  |

## Стандартная комплектация

- Мультиметр

- Кабель питания

- Измерительные провода (2 шт.)

- Переходник для измерения коэффициента усиления транзисторов и ёмкости

- Кабель USB

- Руководство по эксплуатации

Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.