### Измерение напряжения постоянного тока

| Диапазон | Разрешение | Максимальное значение | Погр. (1 год) ±(%×Uизм + %шкалы) | Входное сопротивление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.000 мВ | 1 мкВ | 119.999 мВ | 0.012 + 0.008 | >10 ГОм |
| 1.00000 В | 10 мкВ | 1.19999 В | 0.010 + 0.005 | >10 ГОм |
| 10.0000 В | 100 мкВ | 11.9999 В | 0.010 + 0.005 | >10 ГОм |
| 100.000 В | 1 мВ | 119.999 В | 0.010 + 0.005 | 10 МОм |
| 1000.00 В | 10 мВ | 1050.00 В | 0.010 + 0.005 | 10 МОм |

### Измерение напряжения переменного тока (True RMS)

| Диапазон | Разрешение | Максимальное значение | Погр. (1 год) ±(%×Uизм + шкалы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3…5 Гц | 5…20 Гц | 20 Гц … 20 кГц | 20…50 кГц | 50…100 кГц | 100…300 кГц |
| 100 мВ | 1 мкВ | 119.999 мВ | 1.00+0.03 | 0.38+0.03 | 0.10+0.03 | 0.15+0.05 | 0.63+0.08 | 4.00+0.50 |
| 1 В | 10 мкВ | 1.19999 В | 1.00+0.03 | 0.38+0.03 | 0.10+0.03 | 0.15+0.05 | 0.63+0.08 | 4.00+0.50 |
| 10 В | 100 мкВ | 11.9999 В | 1.00+0.03 | 0.38+0.03 | 0.10+0.03 | 0.15+0.05 | 0.63+0.08 | 4.00+0.50 |
| 100 В | 1 мВ | 119.999 В | 1.00+0.03 | 0.38+0.03 | 0.10+0.03 | 0.15+0.05 | 0.63+0.08 | 4.00+0.50 |
| 750 В | 10 мВ | 750.00 В | 1.00+0.03 | 0.38+0.03 | 0.10+0.03 | 0.15+0.05 | 0.63+0.08 | 4.00+0.50 |

### Измерение силы постоянного тока

| Диапазон | Разрешение | Максимальное значение | Погр. (1 год)±(%×Iизм + %шкалы) | Паразитное напряжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.000 мкА | 1 нА | 119.999 мкА | 0.050 + 0.008 | <0.011 В |
| 1.00000 мА | 10 нА | 1.19999 мА | 0.050 + 0.005 | <0.011 В |
| 10.0000 мА | 0.1 мкА | 11.9999 мА | 0.050 + 0.008 | < 0.05 В |
| 100.000 мА | 1 мкА | 119.999 мА | 0.050 + 0.005 | < 0.5 В |
| 1.00000 A | 10 мкА | 1.19999 A | 0.100 + 0.010 | < 0.7 В |
| 3.00000 A | 10 мкА | 3.00000 A | 0.150 + 0.020 | < 2.0 В |
| 10.0000 A | 100 мкА | 11.9999 A | 0.200 + 0.010 | < 0.5 В |

### Измерение силы переменного тока (True RMS)

| Диапазон | Разрешение | Максимальное значение | Погр. (1 год) ±(%×Iизм + шкалы) | Паразитное напряжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3…5 Гц | 5…20 Гц | 20 Гц…10 кГц |  |
| 100.000 мкА | 1 нА | 119.999 мкА | 1.00+0.03 | 0.5+0.03 | 0.20 + 0.04 | <0.011 В |
| 1.00000 мА | 10 нА | 1.19999 мА | 1.00+0.03 | 0.5+0.03 | 0.20 + 0.04 | <0.011 В |
| 10.0000 мА | 0.1 мкА | 11.9999 мА | 1.00+0.03 | 0.5+0.03 | 0.20 + 0.04 | <0.05 В |
| 100.000 мА | 1 мкА | 119.999 мА | 1.00+0.03 | 0.5+0.03 | 0.20 + 0.04 | <0.5 В |
| 1.00000 A | 10 мкА | 1.19999 A | 1.00+0.03 | 0.5+0.03 | 0.20 + 0.04 | <0.7 В |
| 3.00000 A | 10 мкА | 3.00000 A | 1.00+0.03 | 0.5+0.03 | 0.25 + 0.04 | <2.0 В |
| 10.0000 A | 100 мкА | 11.9999 A | 1.00+0.03 | 0.5+0.03 | 0.30 + 0.04 | <0.5 В |

### Измерение сопротивления (2- и 4-проводная схема)

| Диапазон | Разрешение | Максимальное значение | Погр. (1 год) ±(%×Rизм + %шкалы) | Тестовый ток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.00000 Ом | 0.01 мОм | 11.9999 Ом | 0.050 + 0.008 | 10 мА |
| 100.0000 Ом | 0.1 мОм | 119.999 Ом | 0.040 + 0.005 | 10 мА |
| 1.000000 кОм | 1 мОм | 1.19999 кОм | 0.030 + 0.004 | 1 мА |
| 10.00000 кОм | 10 мОм | 11.9999 кОм | 0.030 + 0.004 | 100 мкА |
| 100.0000 кОм | 0.1 мОм | 119.999 кОм | 0.030 + 0.004 | 50 мкА |
| 1.000000 МОм | 1 Ом | 1.19999 МОм | 0.030 + 0.004 | 5 мкА |
| 10.00000 МОм | 10 Ом | 11.9999 МОм | 0.100 + 0.004 | 500 нА |
| 100.0000 МОм | 100 Ом | 119.999 МОм | 1.000 + 0.010 | 500 нА/10 М |

### Измерение емкости

| Диапазон | Погр. (1 год) ±(%×Uизм + шкалы) | Температурный коэфф. ±(%×Cизм + %шкалы) | Тестовый ток |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0000 нФ | 1.0+0.5 | 0.02 | 10 мкА |
| 10.000 нФ | 0.5+0.1 | 0.02 | 10 мкА |
| 100.00 нФ | 0.5+0.1 | 0.02 | 10 мкА |
| 1.0000 мкФ | 0.5+0.1 | 0.02 | 100 мкА |
| 10.000 мкФ | 0.5+0.1 | 0.02 | 100 мкА |
| 100.00 мкФ | 0.5+0.1 | 0.02 | 1 мА |
| 1.0000 мФ | 0.5+0.1 | 0.02 | 10 мА |
| 10.000 мФ | 1.0+0.5 | 0.02 | 10 мА |

### Измерение частоты

| Частота | Разрешение | Максимальное значение | Погр. (1 год) ±(%×Fизм + шкалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 Гц…10 Гц | 10 мкГц | 9.99999 Гц | 0.050 + 50 |
| 10 Гц…100 Гц | 100 мкГц | 99.9999 Гц | 0.010 + 10 |
| 100 Гц…1 кГц | 1 мГц | 999.999 Гц | 0.005 + 2 |
| 1 кГц…10 кГц | 10 мГц | 9.99999 кГц | 0.005 + 2 |
| 10 кГц…100 кГц | 0.1 Гц | 99.9999 кГц | 0.005 + 2 |
| 100 кГц…300 кГц | 1 Гц | 300.000 кГц | 0.005 + 2 |
| 300 кГц…1 МГц | 1 Гц | 999.999 кГц | 0.005 + 2 |

### Проверка целостности цепи

| Диапазон | Разрешение | Максимальное значение | Погр. (1 год) ±(%×Rизм + %шкалы) | Тестовый ток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кОм | 10 мОм | 1199.99 Ом | 0.030+ 0.004 | 1 мА |

### Тест диодов

| Диапазон | Разрешение | Максимальное значение | Погр. (1 год) ±(%×Uизм + %шкалы) | Тестовый ток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 В | 0.1 мВ | 5.0000 В | 0.010+ 0.005 | 1 мА |

### Измерение температуры

| Датчик | Погрешность |
| --- | --- |
| PT100 (DIN/ IEC 751) | ±0,05 °C |
| 5 kΩ термистор | ±0,1 °C |

## ия