## Технические характеристики АКТАКОМ АВМ-4088

| Измеряемый параметр |  | Диапазон | Разрешение | Точность (1 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение DCV | 50.000 мВ | 0.001 мВ | ±(0.1%+10 е.м.р.) |
|  | 500.00 мВ | 0.01 мВ | ±(0.05%+5 е.м.р.) |
|  | 5.0000 В | 0.0001 В |  |
|  | 50.000 В | 0.001 В |  |
|  | 500.00 В | 0.01 В | ±(0.1%+5 е.м.р.) |
|  | 1000.0 В | 0.1 В | ±(0.1%+10 е.м.р.) |
| Постоянный ток DCI | 500.00 мкА | 0.01 мкА | ±(0.15%+20 е.м.р.) |
|  | 5.0000 мА | 0.0001 мА | ±(0.15%+10 е.м.р.) |
|  | 50.000 мА | 0.001 мА | ±(0.15%+20 е.м.р.) |
|  | 500.00 мА | 0.01 мА | ±(0.15%+10 е.м.р.) |
|  | 5.0000 А | 0.0001 А | ±(0.5%+10 е.м.р.) |
|  | 10.000 А | 0.001 А |  |
| Переменное напряжение ACV (TrueRMS) | 500.00 мВ | 0.01 мВ | ±(1.0%+30 е.м.р.) 20 Гц~45 Гц |
|  |  |  | ±(0.5%+30 е.м.р.) 45 Гц~65 Гц |
|  |  |  | ±(0.7%+30 е.м.р.) 65 Гц~1 кГц |
|  | 5.0000 В | 0.0001 В | ±(1.0%+30 е.м.р.) 20 Гц~45 Гц |
|  |  |  | ±(0.5%+30 е.м.р.) 45 Гц~65 Гц |
|  |  |  | ±(0.7%+30 е.м.р.) 65 Гц~1 кГц |
|  | 50.000 В | 0.001 В | ±(1.0%+30 е.м.р.) 20 Гц~45 Гц |
|  |  |  | ±(0.5%+30 е.м.р.) 45 Гц~65 Гц |
|  |  |  | ±(0.7%+30 е.м.р.) 65 Гц~1 кГц |
|  | 500.00 В | 0.01 В | ±(1.0%+30 е.м.р.) 20 Гц~45 Гц |
|  |  |  | ±(0.5%+30 е.м.р.) 45 Гц~65 Гц |
|  |  |  | ±(0.7%+30 е.м.р.) 65 Гц~1 кГц |
|  | 750.00 В | 0.01 В | ±(1.0%+30 е.м.р.) 20 Гц~45 Гц |
|  |  |  | ±(0.5%+30 е.м.р.) 45 Гц~65 Гц |
|  |  |  | ±(0.7%+30 е.м.р.) 65 Гц~1 кГц |
| Переменный ток ACI (TrueRMS, 20 Гц~1 кГц) | 500.00 мкА | 0.01 мкА | ±(0.5%+20 е.м.р.) |
|  | 5.0000 мА | 0.0001 мА |  |
|  | 50.000 мА | 0.001 мА |  |
|  | 500.00 мА | 0.01 мА |  |
|  | 5.0000 А | 0.0001 А | ±(1.5%+20 е.м.р.) |
|  | 10.000 А | 0.001 А |  |
| Сопротивление | 500.00 Ом | 0.01 Ом | ±(0.15%+10 е.м.р.) |
|  | 5.0000 кОм | 0.0001 кОм | ±(0.15%+5 е.м.р.) |
|  | 50.000 кОм | 0.001 кОм |  |
|  | 500.00 кОм | 0.01 кОм |  |
|  | 5.0000 МОм | 0.0001 МОм | ±(0.3%+5 е.м.р.) |
|  | 50.000 МОм | 0.001 МОм | ±(1.0%+10 е.м.р.) |
| Емкость | 50.00 нФ | 0.01 нФ | ±(2.5%+5 е.м.р.) |
|  | 500.0 нФ | 0.1 нФ |  |
|  | 5.000 мкФ | 0.001 мкФ |  |
|  | 50.00 мкФ | 0.01 мкФ |  |
|  | 500.0 мкФ | 0.1 мкФ |  |
|  | 5.000 мФ | 0.001 мФ | ±(5.0%+10 е.м.р.) |
|  | 50.00 мФ | 0.01 мФ |  |
| Частота | 10.000 Гц ~ 60.000 МГц |  | ±(0.2%+10 е.м.р.) |
| Тестирование диодов | 3.0000 В | 0.0001 В | - |
| Проверка неразрывности | 1000.0 Ом | 0.1 Ом | - |

- Рабочая температура и влажность: 0...50 °C, ≤80%RH

- Питание: 90...240 В переменного тока

- Габаритные размеры: 235x88x65 мм

- Вес: 0,45 кг