### Измерение напряжения постоянного тока

| Диапазон | Разрешение | Погр. (1 год) ±(%×Uизм + %шкалы) | Температурный коэфф./°С ±(%×Uизм + %шкалы) | Входное сопротивление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.000 мВ | 0,1 мкВ | 0.0050 + 0.0035 | 0.0005 + 0.0005 | >10 ГОм |
| 1.00000 В | 1 мкВ | 0.0040 + 0.0007 | 0.0005 + 0.0001 | >10 ГОм |
| 10.0000 В | 10 мкВ | 0.0035 + 0.0005 | 0.0005 + 0.0001 | >10 ГОм |
| 100.000 В | 100 мкВ | 0.0045 + 0.0006 | 0.0005 + 0.0001 | 10 МОм |
| 1000.00 В | 1 мВ | 0.0045 + 0.0010 | 0.0005 + 0.0001 | 10 МОм |

### Измерение напряжения переменного тока (True RMS)

| Диапазон | Разрешение | Погр. (1 год) ±(%×Uизм + шкалы) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3…5 Гц | 5…10 Гц | 10 Гц … 20 кГц | 20…50 кГц | 50…100 кГц | 100…300 кГц |
| 100 мВ | 1 мкВ | 1.00+0.03 | 0.35+0.03 | 0.06+0.03 | 0.12+0.05 | 0.60+0.08 | 4.00+0.50 |
| 1 В | 10 мкВ | 1.00+0.03 | 0.35+0.03 | 0.06+0.03 | 0.12+0.05 | 0.60+0.08 | 4.00+0.50 |
| 10 В | 100 мкВ | 1.00+0.03 | 0.35+0.03 | 0.06+0.03 | 0.12+0.05 | 0.60+0.08 | 4.00+0.50 |
| 100 В | 1 мВ | 1.00+0.03 | 0.35+0.03 | 0.06+0.03 | 0.12+0.05 | 0.60+0.08 | 4.00+0.50 |
| 750 В | 10 мВ | 1.00+0.03 | 0.35+0.03 | 0.06+0.03 | 0.12+0.05 | 0.60+0.08 | 4.00+0.50 |
| Температурный коэфф. ±(%×Uизм + %шкалы) | 1.00+0.03 | 0.35+0.03 | 0.07+0.03 | 0.13+0.05 | 0.60+0.08 | 4.00+0.50 |

### Измерение силы постоянного тока

| Диапазон | Разрешение | Погр. (1 год) ±(%×Iизм + %шкалы | Температурный коэфф./°С ±(%×Uизм + %шкалы) | Паразитное напряжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.0000 мкА | 0,1 нА | 0.050 + 0.025 | 0.0020 + 0.0030 | <0.011 В |
| 1.000000 мА | 1 нА | 0.050 + 0.006 | 0.0020 + 0.0005 | <0.011 В |
| 10.00000 мА | 10 нА | 0.050 + 0.020 | 0.0020 + 0.0020 | < 0.05 В |
| 100.0000 мА | 0,1 мкА | 0.050 + 0.005 | 0.0020 + 0.0005 | < 0.5 В |
| 1.000000 A | 1 мкА | 0.100 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | < 0.7 В |
| 3.000000 A | 10 мкА | 0.20 + 0.020 | 0.0050 + 0.0020 | < 2.0 В |
| 10.00000 A | 10 мкА | 0.120 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | < 0.5 В |

### Измерение силы переменного тока (True RMS)

| Диапазон | Разрешение | Погр. (1 год) ±(%×Iизм + шкалы) | Паразитное напряжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3…5 Гц | 5…10 Гц | 10 Гц …5 кГц | 5 …10 кГц |  |
| 100.000 мкА | 1 нА | 1.00+0.04 | 0.30+0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | <0.011 В |
| 1.00000 мА | 10 нА | 1.00+0.04 | 0.30+0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | <0.011 В |
| 10.0000 мА | 0.1 мкА | 1.00+0.04 | 0.30+0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | <0.05 В |
| 100.000 мА | 1 мкА | 1.00+0.04 | 0.30+0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | <0.5 В |
| Температурный коэфф. ±(%×Uизм + %шкалы) | 0.100+0.006 | 0.35+0.006 | 0.015+0.006 | 0.030+0.006 |  |
| 1.00000 A | 10 мкА | 1.00+0.04 | 0.30+0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | <0.7 В |
| Температурный коэфф. ±(%×Uизм + %шкалы) | 0.100+0.006 | 0.35+0.006 | 0.015+0.006 | 0.030+0.006 |  |
| 3.00000 A | 10 мкА | 1.00+0.04 | 0.35+0.04 | 0.23+0.04 | 0.30+0.04 | <2.0 В |
| Температурный коэфф. ±(%×Uизм + %шкалы) | 0.100+0.006 | 0.35+0.006 | 0.015+0.006 | 0.030+0.006 |  |
| 10.0000 A | 100 мкА | 1.00+0.04 | 0.35+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | <0.5 В |
| Температурный коэфф. ±(%×Uизм + %шкалы) | 0.100+0.006 | 0.35+0.006 | 0.015+0.006 | 0.030+0.006 |  |

### Измерение сопротивления (2- и 4-проводная схема)

| Диапазон | Разрешение | Погр. (1 год) ±(%×Rизм + %шкалы) | Температурный коэфф./°С ±(%×Uизм + %шкалы) | Тестовый ток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.00000 Ом | 0.01 мОм | 0.0100 + 0.0080 | 0.0006 + 0.0008 | 10 мА |
| 100.0000 Ом | 0.1 мОм | 0.0100 + 0.0040 | 0.0006 + 0.0005 | 10 мА |
| 1.000000 кОм | 1 мОм | 0.0100 + 0.0010 | 0.0006 + 0.0001 | 1 мА |
| 10.00000 кОм | 10 мОм | 0.0100 + 0.0010 | 0.0006 + 0.0001 | 100 мкА |
| 100.0000 кОм | 0.1 мОм | 0.0100 + 0.0010 | 0.0006 + 0.0001 | 50 мкА |
| 1.000000 МОм | 1 Ом | 0.0100 + 0.0010 | 0.0010 + 0.0002 | 5 мкА |
| 10.00000 МОм | 10 Ом | 0.0400 + 0.0010 | 0.0030 + 0.0004 | 500 нА |
| 100.0000 МОм | 100 Ом | 0.8000 + 0.0100 | 0.1500 + 0.0002 | 500 нА/10 М |

### Измерение емкости

| Диапазон | Погр. (1 год) ±(%×Uизм + %шкалы) | Температурный коэфф. ±(%×Cизм + %шкалы) | Тестовый ток |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0000 нФ | 1.0 + 0.50 | 0.02 + 0.001 | 10 мкА |
| 10.000 нФ | 1.0 + 0.10 | 0.02 + 0.001 | 10 мкА |
| 100.00 нФ | 1.0 + 0.10 | 0.02 + 0.001 | 10 мкА |
| 1.0000 мкФ | 1.0 + 0.10 | 0.02 + 0.001 | 100 мкА |
| 10.000 мкФ | 1.0 + 0.10 | 0.02 + 0.001 | 100 мкА |
| 100.00 мкФ | 1.0 + 0.10 | 0.02 + 0.001 | 1 мА |
| 1.0000 мФ | 1.0 + 0.20 | 0.02 + 0.001 | 10 мА |
| 10.000 мФ | 1.0 + 0.50 | 0.02 + 0.001 | 10 мА |

### Измерение частоты

| Частота Диапазон 100 мВ, 1 В, 10 В, 100 В и 750 В | Погр. (1 год) ±(%×Fизм + %шкалы) | Температурный коэфф. /КК |
| --- | --- | --- |
| 2...10 Гц | 0.100 | 0.0002 |
| 10 Гц…100 Гц | 0.300 | 0.0002 |
| 100 Гц…1 кГц | 0.100 | 0.0002 |
| 1 кГц…300 кГц | 0.100 | 0.0002 |
| 300 кГц…1 МГц | 0.100 | 0.0002 |
| Прямоугольный сигнал 10 Гц...300 кГц | 0.100 | 0.0002 |

### Дополнительная погрешность, вызванная временем счета

| Диапазон | 1 сек. | 0.1 сек. | 0.01 сек. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2...10 Гц | 0 | 0.200 | 0.200 |
| 10...100 Гц | 0 | 0.060 | 0.200 |
| 100 Гц...1 кГц | 0 | 0.020 | 0.200 |
| 1...300 кГц | 0 | 0.004 | 0.030 |
| 300 кГц...1 МГц | 0 | 0.004 | 0.030 |
| Прямоугольный сигнал 10 Гц...300 кГц | 0 | 0 | 0 |

### Проверка целостности цепи

| Диапазон | Разрешение | Погр. (1 год) ±(%×Rизм + %шкалы) | Температурный коэфф./°С ±(%×Uизм + %шкалы) | Тестовый ток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кОм | 10 мОм | 0.010 + 0.030 | 0.0010 + 0.0020 | 1 мА |

### Тест диодов

| Диапазон | Разрешение | Погр. (1 год) ±(%×Uизм + %шкалы) | Температурный коэфф./°С ±(%×Uизм + %шкалы) | Тестовый ток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 В | 0.1 мВ | 0.010 + 0.030 | 0.0010 + 0.0020 | 1 мА |

### Измерение температуры

| Датчик | Погрешность |
| --- | --- |
| PT100 (DIN/ IEC 751) | ±0,05 °C |
| 5 kΩ термистор | ±0,1 °C |