## Технические характеристики

| Параметр | Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 6,000 В / 60,00 В / 600,0 В | 1 мВ | ±(0,5%+2 е.м.р.) |
|  | 1000 В | 1 В | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
| Переменное напряжение (40…1000 Гц) | 6,000 В / 60,00 В / 600,0 В | 1 мВ | ±(0,8%+3 е.м.р.) |
|  | 750 В | 1 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
| Постоянный ток | 60,0 мкА / 600 мкА | 0,1 мкА | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
|  | 60,0 мА / 600 мА | 0,01 мА |  |
|  | 10,00 А | 0,01 А | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
| Переменный ток (40…1000 Гц) | 60,0 мкА / 600 мкА | 0,1 мкА | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
|  | 60,0 мА / 600 мА | 0,01 мА |  |
|  | 10,00 А | 0,01 А | ±(1,5%+3 е.м.р.) |
| Сопротивление | 600,0 Ом / 6,000 кОм / 60,00 кОм / 600,0 кОм / 6,000 МОм | 0,1 Ом | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
|  | 60,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0%+3 е.м.р.) |
| Емкость | 60,00 нФ / 600,0 нФ / 6,000 мкФ / 60,00 мкФ | 0,01 нФ | ±(3,0%+3 е.м.р.) |
|  | 600,0 мкФ / 6,000 мФ / 60,00 мФ | 0,1 мкФ | ±(3,0%+5 е.м.р.) |  |
| Частота | 9,999 Гц / 99,99 Гц / 999,9 Гц / 9,999 кГц / 99,99 кГц / 999,9 кГц / 9,999 МГц | 0,001 Гц | ±(0,8%+2 е.м.р.) |  |
| Коэффициент заполнения | 0,1% ~ 99,9% (Vскз = 1 В, f = 1 кГц) | 0,1 % | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
|  | 0,1% ~ 99,9% (f ≥ 1 кГц) |  | ±(2,5%+3 е.м.р.) |
| Температура (К-тип) | -50 °С…400 °С | 1 °С | ±(2,5%+3 е.м.р.) |  |
|  | -58 °F…752 °F | 1 °F | ±(4,5%+5 е.м.р.) |

- Питание: 2 батареи по 0,5 В (AAA)

- Габаритные размеры 148х74х50 мм

- Вес 200 г.

## Стандартная комплектация

- Мультиметр

- Измерительные щупы

- Зажимы типа "крокодил" 2 шт.

- Термопара К -типа

- Руководство по эксплуатации