Цифровой мультимеитр АКТАКОМ АММ-1219 Технические характеристики.

Постоянное напряжение

| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 20.000 мВ | 0,001 мВ | ±(0,05%+10 е.м.р.) |
| 200.00 мВ | 0,01 мВ |  |
| 2.0000 В | 0,1 мВ | ±(0,1%+2 е.м.р.) |
| 20.000 В | 0,001 В |  |
| 200.00 В | 0,01 В |  |
| 1000.0 В | 0,1 В | ±(0,15%+5 е.м.р.) |

Переменное напряжение (40…1000 Гц)

| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 20.000 мВ | 0,001 мВ | ±(0,5%+10 е.м.р.) |
| 200.00 мВ | 0,01 мВ |  |
| 2.0000 В | 0,1 мВ |  |
| 20.000 В | 0,001 В |  |
| 200.00 В | 0,01 В |  |
| 750.0 В | 0,1 В | ±(0,8%+10 е.м.р.) |

Постоянный ток

| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 200.00 мкА | 0,01 мкА | ±(0,5%+10 е.м.р.) |
| 2.0000 мА | 0,1 мкА |  |
| 20.000 мА | 0,001 мА |  |
| 200.00 мА | 0,01 мА |  |
| 20.000 А [1] | 0,001 А | ±(2,0%+10 е.м.р.) |

Переменный ток (40…1000 Гц)

| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 200.00 мкА | 0,01 мкА | ±(0,8%+10 е.м.р.) |
| 2.0000 мА | 0,1 мкА |  |
| 20.000 мА | 0,001 мА |  |
| 200.00 мА | 0,01 мА |  |
| 20.000 А [1] | 0,001 А | ±(2,5%+10 е.м.р.) |

Сопротивление

| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 200.00 Ом | 0,01 Ом | ±(0,5%+10 е.м.р.) |
| 2.0000 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,3%+3 е.м.р.) |
| 20.000 кОм | 0,001 кОм | ±(0,3%+1 е.м.р.) |
| 200.00 кОм | 0,01 кОм |  |
| 2.0000 МОм | 0,0001 МОм |  |
| 20.000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,5%+1 е.м.р.) |
| 200.00 МОм | 0,01 МОм | ±(5,0%+10 е.м.р.) |

Емкость

| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 2.0000 нФ | 0,0001 нФ | ±(3,0%+10 е.м.р.) |
| 20.000 нФ | 0,001 нФ |  |
| 200.00 нФ | 0,01 нФ |  |
| 2.0000 мкФ | 0,0001 мкФ |  |
| 20.000 мкФ | 0,001 мкФ |  |
| 200.00 мкФ | 0,01 мкФ |  |
| 2.0000 мФ | 0,0001 мФ |  |
| 20.000 мФ [2] | 0,001 мФ |  |

Частота[3]

| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 200.00 Гц | 0,01 Гц | ±(0,1%+4 е.м.р.) |
| 2.0000 кГц | 0,0001 кГц |  |
| 20.000 кГц | 0,001 кГц |  |
| 200.00 кГц | 0,01 кГц |  |
| 2.0000 МГц | 0,0001 МГц |  |
| 20.000 МГц | 0,001 МГц |  |

Коэффициент заполнения (прямоугольный сигнал)

| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,1%...99,9% (Vскз = 1 В, f = 1 кГц) | 0,1 % | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
| 0,1%...99,9% (f ≥ 1 кГц) |  | ±(2,5%+3 е.м.р.) |

Температура (тип К)

| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| -50 °С…400 °С | 0,1 °С | ±(1,0%+3 °С) |
| -58 °F…752 °F | 0,11 °F | ±(1,2%+6 °F) |

[1] При измерении токов от 10 до 15 А время измерения не должно превышать 2 минуты с интервалом между измерениями 10 минут;
При измерении токов от 15 до 20 А время измерения не должно превышать 10 секунд с интервалом между измерениями 15 минут
[2] При измерении емкостей на диапазоне 20.000 мФ время измерения должно быть выше 30 секунд
[3] При измерении частоты чувствительность составляет:
≥ 100 мВ в диапазоне от 1 Гц до 4 МГц 
≥ 200 мВ в диапазоне от 4 МГц до 8 МГц 
≥ 300 мВ в диапазоне от 8 МГц до 10 МГц

Стандартная комплектация

Мультиметр

Измерительные щупы

Зажимы типа "крокодил" 2 шт.

Отвертка

Термопара типа К

Эксплуатационный документ