## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА

### Параметры сигнала

- Форма сигнала: 
30 типов, в т.ч. синус, меандр, импульс, треугольник и др.

- Максимальная длина записи:  
8К точек

- Разрешение по амплитуде: 
14 бит

- Дискретизация: 
200 Мвыб/с

### Частотные характеристики

- Частота выходного сигнала    
1 мкГц...40 МГц (синус)  
1 мкГц...10 МГц (импульс)    
1 мГц...1 МГц (иные)

- Разрешение    
1 мкГц (синус, импульс, меандр)  
1 мГц (иные)

- Стабильность частоты 
± 50 ppm

### Амплитудные характеристики

- Амплитуда выходного сигнала  (открытый) 
2 мВпик...20 Впик (≤20 МГц) 
2 мВпик...6 Впик (>20 МГц)

- Разрешение 
1 мкВпик (50 Ом) 
2 мкВпик (отрытый)

- Точность установки амплитуды 
± (2%+1мВ) (f=1кГц, синус)

- Неравномерность АЧХ (синус, меандр, импульс) 
±5% (≤5 МГц) 
±10% (>5 МГц)

- Выходной импеданс 
50 Ом

### Синусоида

- Коэффициент гармоник 
-50 дБн в диапазоне DC...5 МГц 
-45 дБн в диапазоне 5 МГц…10 МГц   
-40 дБн в диапазоне >10 МГц

- Общие искажения 
≤0,2% (20 Гц…100 кГц)

### Свипирование

- Тип свипирования 
по частоте: линейное

- Диапазон свипирования 
1 мкГц...40 МГц (≤6 Впик) 
1 мкГц...20 МГц (>6 Впик)

- Форма сигнала 
синус, меандр

- Цикл свипирования 
1 мс…500 с

- Направление свипирования 
вверх, вниз, вверх-вниз

### Режим пачек импульсов

- Форма сигнала 
30 форм, в т.ч.синус, меандр, треугольник и т.д.

- Количество циклов 
1 ... 60000

- Частота выдачи пачек 
1 мГц...1 МГц

###   Амплитудная модуляция

- Форма несущей 
синус, меандр

- Модулирующий сигнал 
30 форм, в т.ч.синус, меандр, треугольник и т.д.

- Частота модуляции 
1 мГц...1 МГц

- Коэффициент модуляции 
0,0...120,0%

### Частотная модуляция

- Форма несущей 
синус, меандр

- Модулирующий сигнал 
30 форм, в т.ч.синус, меандр, треугольник и т.д.

- Частота модуляции 
1 мГц...1 МГц

- Коэффициент модуляции 
0,1...99,9%

### ШИМ модуляция

- Форма несущей 
импульс

- Модулирующий сигнал 
30 форм, в т.ч.синус, меандр, треугольник и т.д.

- Частота модуляции 
1 мГц...1 МГц

- Коэффициент модуляции 
1...99%

### Частотная манипуляция

- Форма несущей 
синус

- Частота скачка 
1 мкГц...40 МГц

- Интервал модуляции  
1 мс...40 с

### Фазовая манипуляция

- Форма несущей   
синус

- Фазовый сдвиг  
0..360°

- Интервал модуляции 
1 мс ... 40 с

### DCOM модуляция

- Форма несущей 
синус, меандр

- Модулирующий сигнал 
30 форм, в т.ч.синус, меандр, треугольник и т.д.

- Частота модуляции 
1 мГц...1 МГц