| Переменное Напряжение (ACV) | Пределы измерений | 6 В; 600 В (автовыбор) |
| --- | --- | --- |
|  | Погрешность | ± (1,5 % + 5 е.м.р.) |
|  | Макс. разрешение | 1 мВ |
|  | Полоса частот | 40…400 Гц |
|  | Измерение ср. кв. значения | сигнал произв. формы ( функция TRMS) |
|  | Защита входа | 600 В |
| Постоянное Напряжение (DCV) | Пределы измерений | 6 В; 600 В (автовыбор) |
|  | Погрешность | ± (0.7 % + 2 е.м.р.) |
|  | Макс. разрешение | 1 мВ |
|  | Защита входа | 600 В |
| Переменный ток (ACA) | Пределы измерений | 60А; 600 А (автовыбор) |
|  | Погрешность | ± (1,9 % + 5 е.м.р.) |
|  | Максимальное разрешение | 0,01 А |
|  | Полоса частот | 40…400 Гц |
|  | Измерение ср.кв. значения | сигнал произв. формы (TRMS) |
|  | Защита входа | 600 А |
| Постоянный ток (DCA) | Пределы измерений | 60 А; 600 А (автовыбор) |
|  | Погрешность | ± (1,5 % + 7 е.м.р.) |
|  | Максимальное разрешение | 0,01 А |
|  | Защита входа | 600 А |
| Частота (Hz) | Основная гармоника | 100 Гц … 50 кГц |
|  | Разрешение | 0,01 Гц |
|  | Погрешность измерения | ± (1,0% + 2 е.м.р.) |
| Сопротивление | Пределы измерений | 600 Ом ~ 40 Мом (автовыбор) |
|  | Погрешность | ± (0,9 % + 3 е. м.р.) |
|  | Макс. разрешение | 0,1 Ом |
|  | Защита входа | 600 В |
| Прозвон цепи | Порог срабатывания | <20 Ом |
|  | Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2,7 кГц |
|  | Защита входа | 600 В |
| Испытание p-n перехода | Диапазон измерений | 1,5 В |
|  | Погрешность измерения | ± (1,5% + 3 е.м.р.) |
|  | Разрешение | 0,001 В |
| Общие данные | Тип преобразователя | Датчик Холла |
|  | Максимальная индикация | «5.999», ЖКИ с подсветкой |
|  | Скорость измерения | 2 изм./с |
|  | Ударопрочное исполнение | падение с высоты 1,4 метра |
|  | Макс. диаметр провода | 36 мм |
|  | Источник питания | 9 В (тип «Крона»/ Neda 1604) |
|  | Срок службы источника питания | 150 ч |
|  | Автовыключение | Через 30 мин, возможна блокировка функции |
|  | Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, отн. влажность не более 80 % |
|  | Габаритные размеры | 208 х 88 х 43 мм |
|  | Масса | 330 г |
|  | Комплект поставки | Измерительные провода (2), источник питания (1), транспортная сумка (1), руководство по эксплуатации |