N9912A FieldFox - решение для развертывания и обслуживания беспроводных сетей N9912A FieldFox. Вид сбоку N9912A FieldFox. Вид сверху Экран N9912A N9912A FieldFox в работе Информация для заказа N9912A N9912A Ручной ВЧ анализатор FieldFox В стандартный комплект поставки входят: преобразователь напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока, батарея, мягкий футляр с ремнями для переноски прибора за спиной или на плече, краткое справочное руководство (Quick Reference Guide), CD-ROM с программным обеспечением FieldFox Data Link и полным руководством Опции N9912A N9912A-104 Анализатор кабелей и антенн до 4 ГГц N9912A-106 Анализатор кабелей и антенн до 6 ГГц N9912A-110 Измерение параметров передачи N9912A-111 Функция QuickCal (быстрая калибровка) N9912A-230 Анализатор спектра до 4 ГГц (требуется опция 104) N9912A-231 Анализатор спектра до 6 ГГц (требуется опция 106) N9912A-235 Предусилитель для анализатора спектра (требуется опция 230 или 231) N9912A-302 Поддержка внешн. преобразователей мощности с шиной USB N9912A-303 Анализ цепей N9912A-308 Векторный вольтметр

#### Технические данные N9912A:

Параметры Значения Частотный диапазон 2 МГц ... 4 ГГц (опция 104) 2 МГц ... 6 ГГц (опция 106) Разрешение в диапазонах 2 МГц ... 1.6 ГГц - 2.5 кГц > 1.6 ГГц ... 3.2 ГГц - 5 кГц > 3.2 ГГц ... 6 ГГц - 10 кГц анализ спектра от 100 кГц до 4/6 ГГц (опция 104/106) Векторный анализ цепей и точные измерения средней мощности Языки (меню) английский, китайский, французский, испанский, японский, русский, немецкий, итальянский Измеритель мощности (опция 302) диапазон 9 кГц ... 24 ГГц (sensor dependent) Соединители ввода-вывода ВЧ вход - соединитель типа N, розетка (50 Ом) внешний выход - соединитель типа BNC (10 МГц, -5 дБм ... 10 дБм) Дисплей 6.5 дюйма VGA, 640 x 480, цветной с подсветкой, матовое антибликовое покрытие Звук встроенный динамик; гнездо для подключения наушников Порты 2 х USB 2.0; 1 x mini USB; 1 x сеть LAN Внутренняя память мин. 16 MB, до 1000 точек Внешняя память 1 x mini SD слот и 2 слота x USB 2.0 Питание Внешний вход: 15 - 19 В постоянного тока; Внешний адаптер: вход 100 ... 250 В переменного тока, (50 - 60 Гц); выход 15 В постоянного тока, 4 A Потребляемая мощность 12 Вт Батарейное питание АКБ, li-ion, 10.8 В, 4.6 A/ч время работы 4 часа Температура окружающей среды рабочие условия -10°C to +55°C предельные (хранение) -51°C to 71°C влажность 95% при 40° C ЭМС соответствует по европейской директиве ЭМС - 2004/108/EC IEC/EN 61326-2-1 CISPR Pub 11 Group 1, Class A AS/NZS CISPR 11 ICES/NMB-001 Антистатические свойства соответствует стандарту IEC/EN 61000-4-2 (испытания 20 кВ) Безопасность соответствует европейской директиве 2006/95/EC Канада: CSA C22.2 No. 61010-1-04 США: UL 61010-1 2nd Edition Внешние габариты (высота, ширина, глубина) 292 х 188 х 72 мм. Вес 2,9 кг