| Определение содержания взвешенных твердых частиц |
| --- |
| Каналы измерения | РМ2.5 / РМ10 |
| Диапазон измерений | 0-2000мкг/м3 |
| Ед. измерения | 1мкг/м3 |
| Определение содержания формальдегида |  |
| Диапазон измерений НСНО | 0,00-5,00 мг/м3 |
| Точность измерений НСНО | ±5% по всей шкале |
| Ед. измерения НСНО | 0,01 мг/м3 |
| Определение концентрации летучих органических соединений |  |
| Диапазон измерений | 0-9,99 мг/м3 |
| Точность | ±5% по всей шкале |
| Разрешение | 0,01мг/м3 |
| Измерение температуры и влажности воздуха |  |
| Диапазон измерений температуры | -20-70°С (-4 -158°F) |
| Точность измерения температуры | ±2°С |
| Ед. измерения температуры | 0,1°С |
| Диапазон измерений влажности | 0-100%RH |
| Точность измерения влажности | ±3,5%RH (20-80%RH) ±5%RH (0-20%RH или 80-100%RH) |
| Ед. измерения влажности | 0,1%RH |
| Интеллектуальный датчик |  |
| Датчик звука | Слабый шум пробуждает устройство |