Выбор затвора Затворы дисковые поворотные VFY-WH, VFY-LH, SYLAX с металлической позиционируемой рукояткой Как правило, диаметр затвора подбирается по конструктивному принципу, т. е. если диаметр трубопровода выбран в соответствии с рекомендуемыми нормами скоростей и расходов в трубе, то принимаем диаметр затвора равным диаметру трубы. Потери давления в полностью открытом затворе определяются с учетом приведенных ниже значений пропускной способности Kvs, а для оценки потерь давления при промежуточных положениях диска затвора — с учетом значений Kv в зависимости от угла поворота диска. Ду, мм Kv (Kvs), м3/ч, при углах поворота запорно-регулирующего диска в град. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 25 — — — 3 8 16 27 35 (40 32/40 — — — 5 12 25 40 56 (62) 50 — — 1 8 18 33 54 71 (79) 65 — — 6 19 41 76 118 158 (174) 80 — 3 18 43 79 138 211 252 (275) 100 — 15 38 83 154 253 368 458 (496) 125 — 20 61 134 249 399 599 792 (883) 150 5 37 100 200 374 600 863 1109 (1212) 200 15 76 200 399 680 1099 1666 2196 (2500) 250 40 150 333 621 1084 1765 2652 3517 (3948) 300 60 219 500 989 1736 2770 4097 5118 (5635) 350 145 420 882 1676 2850 4462 6000 7431 (8520)