Выбор затвора

Затворы дисковые поворотные VFY-WG, VFY-LG, SYLAX 
с ручным редукторным приводом

Как правило, диаметр затвора подбирается по конструктивному принципу, т. е. если диаметр трубопровода выбран в соответствии с рекомендуемыми нормами скоростей и расходов в трубе,  то  принимаем диаметр затвора равным диаметру трубы. Потери давления в полностью открытом затворе определяются с учетом приведенных ниже значений пропускной способности Kvs, а для оценки потерь давления при промежуточных положениях диска затвора — с учетом значений  Kv в зависимости от угла поворота диска.

| Ду, мм | Kv (Kvs), м3/ч, при углах поворота запорно-регулирующего диска в град. |
| --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 25 | — | — | — | 3 | 8 | 16 | 27 | 35 | (40 |
| 32/40 | — | — | — | 5 | 12 | 25 | 40 | 56 | (62) |
| 50 | — | — | 1 | 8 | 18 | 33 | 54 | 71 | (79) |
| 65 | — | — | 6 | 19 | 41 | 76 | 118 | 158 | (174) |
| 80 | — | 3 | 18 | 43 | 79 | 138 | 211 | 252 | (275) |
| 100 | — | 15 | 38 | 83 | 154 | 253 | 368 | 458 | (496) |
| 125 | — | 20 | 61 | 134 | 249 | 399 | 599 | 792 | (883) |
| 150 | 5 | 37 | 100 | 200 | 374 | 600 | 863 | 1109 | (1212) |
| 200 | 15 | 76 | 200 | 399 | 680 | 1099 | 1666 | 2196 | (2500) |
| 250 | 40 | 150 | 333 | 621 | 1084 | 1765 | 2652 | 3517 | (3948) |
| 300 | 60 | 219 | 500 | 989 | 1736 | 2770 | 4097 | 5118 | (5635) |
| 350 | 145 | 420 | 882 | 1676 | 2850 | 4462 | 6000 | 7431 | (8520) |