## Основные технические характеристики АГАВА ПЛК-60

| Ресурсы |
| --- |
| Процессор | Cortex-A8 600 МГц |
| Объем оперативной памяти | 256 Мб DDR3 |
| Объем FLASH-памяти программ | 256 Мб NAND |
| SD-карта | 1 × microSD (опционально) |
| USB | 1 × OTG |
| Ethernet | 1 × 10/100 |
| Wi-Fi | 1 × 802.11 b/g/n (опционально) |
| Промышленные интерфейсы на борту | 2 × RS-485 1 × RS-232 |
| Конструктивное исполнение | Моноблок на DIN-рейку |
| Входы-выходы | 6 слотов для установки многоканальных субмодулей |
| Возможности расширения | Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet |
| Питание | 24 В пост. тока, 10 Вт |
| Программные ресурсы |
| Операционная система | Linux-RT 4.4 (реального времени) |
| Языки программирования | МЭК 61131, среда CoDeSys |
| Служебная утилита | Web-конфигуратор |
| Условия эксплуатации и конструкция |
| Температурный диапазон | -20…+60 ˚C |
| Степень защиты корпуса | IP-20 |
| Конструктивное исполнение | Моноблок на DIN-рейку |
| Габаритные размеры (мм) |
| Высота | 138 |
| Ширина | 123 |
| Глубина | 77 |

## Субмодули, доступные для установки на АГАВА ПЛК-60 В корпус можно установить до шести субмодулей.

| № | Обозначение | Кол-во входов | Кол-во выходов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субмодули аналоговых входов / выходов |
| 1 | AIO | 2 | 2 | Унифицированные сигналы Ток: 4–20 мА, 0–20 мА, 0–5 мА Напряжение: 0–10 В Входное сопротивление Ток: 100 Ом Напряжение: не менее 70 кОм |
| 2 | AI | 4 | 0 |  |
| 3 | TMP | 2 | 0 | Субмодуль измерения температуры, Pt100, Pt1000, 50M, 100M, ТСП-50, ТСП-100 (50П, 100П) |
| Субмодули дискретных входов / выходов |
| 1 | DI | 4 | 0 | Каналы 1 и 2 могут выступать в роли счетчиков импульсов |
| 2 | DO6 | 0 | 6 | Тип выхода открытый коллектор. Возможно управление двумя драйверами шаговых двигателей |
| 3 | ENI2 | 2 | 0 | Сухой контакт, открытый коллектор Предназначен для подключения двух инкрементальных энкодеров и подсчета числа импульсов каждого энкодера |
| 4 | SIM | 0 | 2 | Тип выхода симистор |
| 5 | R | 0 | 2 | Тип выхода реле |
| Субмодули интерфейсов |
| 1 | 485 | 2 × RS485 |
| 2 | GPRS | 1 × GPRS (в разработке) |
| 3 | CAN | 1 × CAN до 1 Мбит/с Поставляется без протокола обмена CANopen |