## ехнические характеристики панели оператора АГАВА ПО-50

| Общие сведения |
| --- |
| Конструктивное исполнение | Корпус для крепления на щит. |
| Габаритные размеры, мм |
| Агава ПО-50.10 Агава ПО-50.15 | 265х197х53 407x263x74 |
| Степень защиты корпуса | IP54 – лицевая панель / IP20 – задняя панель |
| Вес и материал корпуса |
| Агава ПО-50.10 Агава ПО-50.15 | 1,2 кг., пластик 3,5 кг., металл |
| Напряжение питания: | 90-265 В переменного или постоянного тока. Частота переменного тока до 63 Гц. Номинальное значение: ~220 В 50 Гц. |
| Потребляемая мощность, не более | 35 Вт |
| Аппаратные ресурсы |
| Микроконтроллер | 32-х разрядный, Cortex-A81ГГц, 3D-ускоритель, L2-кэш 256Кб |
| Объем и тип оперативной памяти | 256Мб DDR3 |
| Объем flash-памяти | 4 Гб |
| Объем SD-карты | до 2 Тб |
| Часы реального времени | Есть |
| Сторожевой таймер | Есть |
| Поддержка многозадачности Codesys | Есть |
| Поддержка реального времени | Есть |
| Интерфейсы программирования | Ethernet, USB (RNDIS) |
| Человеко-машинный интерфейс |
| Размер диагонали и тип дисплея |
| Агава ПО-50.10 | 10,1'' TFT |
| Разрешение дисплея |
| Агава ПО-50.10 Агава ПО-50.15 | 1024х600 (WSVGA) 1366х768 (WXGA) |
| Количество цветов | 16,2М |
| Органы управления | Резистивная сенсорная панель |
| Индикация | Двуцветные программируемые светодиодные индикаторы 3 шт. |
| Звуковая сигнализация | Встроенный пьезоэлектрический зуммер |
| Линейный аудиовыход | 2 канала (стерео), 1 В ампл., RН ≥ 10 кОм, разъем mini-jack 3,5 мм., 1 шт. |
| Интерфейсы |
| RS-485 | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, 3 шт. |
| Profibus | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, совмещен с RS485-3, разъем DB-9 1 шт. |
| RS-232 | Cкорость до 921.6 Кб/с, разъем DB-9 (сигналы RX, TX, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD) 1 шт. |
| Ethernet | Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с 1 шт. |
| USB 2.0 | 1.5, 12, 480 Мб/с, HOST, разъем USB тип А – 1шт, OTG, разъем miniUSB – 1шт. |
| SD-карта | SD, SDHC, SDXC - 1шт. |
| Программные ресурсы |
| Операционная система | Реального времени Linux RT 4.4.12 |
| Система исполнения ПЛК | CODESYS 3.5.10 |
| Характеристики подключаемых устройств хранения данных USB-flash |
| Версии спецификации USB | 2.0 LS, FS, HS |
| Типы файловых систем | FAT(12,16,32), NTFS, ext(2,3,4) |
| Максимальная емкость USB-накопителя | 2 Тб |
| Характеристики подключаемых устройств хранения данных SD-карт |
| Версии спецификации SD | 2.00 часть A2 |
| Типы SD-карт | Полноформатная SD (до 2Гб), SDHC (до 32Гб), SDXC (до 2Тб) |
| Класс скорости | SD class 2 и выше |
| Типы файловых систем | FAT(12,16,32), NTFS, ext(2,3,4) |
| Максимальная емкость SD-накопителя | 2 Тб |