## Технические характеристики Guide PC210  и Guide PC230:

| Параметр | Guide PC210 | Guide PC230 |
| --- | --- | --- |
| ИК и оптическое изображение |
| Тип детектора | 256 х 192 при 12 мкм, VOx |
| Спектральный диапазон | 7.5 ~ 14 мкм |
| Частота обновления кадров | 25 Гц / 9 Гц |
| NETD | 45 мк | <50 мК |
| Фокусное расстояние | 3.2 мм |
| Угол обзора | 56° х 48° | 25° х 19° |
| Пространственная разрешающая способность (IFOV) | 3.75 мил |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0,3 м | 0,5 м |
| D:S | 266:1 |
| Фокус | Фиксированный фокус | Автоматический фокус |
| Камера видимого диапазона |
| Разрешение | 2 Мп |
| Импульсное освещение | Да |
| Воспроизведение изображения |
| Дисплей | 2,4 дюймовый ЖК-дисплей |
| Разрешение дисплея | 240 х 320 |
| Формат изображения | ИК / Видимый диапазон / «Картинка в картинке» / Технология MIF |
| Цветовая палитра | 6: Горячий белый, Красное железо, Горячее железо, Арктика, Радуга 1, Радуга 2 |
| Измерение температуры |
| Температурный диапазон измерения | -20°С-150°С, 100°С-550°С (Автоматическое переключение) |
| Погрешность | ±2°С или ±2%, в зависимости от того, что больше (температура мишени ≥ 0°С, температура окружающей среды составляет 5°С ~ 30°С ) |
| Точка измерения | Центральная точка |
| Зона измерения | 3 (в т.ч. макс. и мин. температур) |
| Автоматическое слежение за горячими и холодными точками | Да |
| Аварийная сигнализация (оповещение) | Полноэкранное оповещение о максимальной и минимальной температуре, Поддерживает телевизионное изображение и оповещение на базе импульсного освещения |
| Хранение изображений |
| Носитель данных | Флеш-карта памяти TF (стандартная 16 Гб, максимум до 32 Гб) |
| Формат ИК изображения | ИК/Технология MIF/ «Картинка в картинке» (PIP); формат jpg. с данными температуры (256*192); Режим изображения в видимом диапазоне; формат jpg. без данных температуры (240*320) |
| Разъемы и связь |
| USB | ТУРЕ-С, Гнездо под флеш-карту TF |
| Лазерный целеуказатель | Да |
| Трипод интерфейс | Да |
| ПО IR Analysis | Да |
| Энергосистема |
| Тип батареи | Перезаряжаемая литиевая батарея |
| Продолжительность работы | > 16 часов |
| Время зарядки батареи | Внутренняя подзарядка, ≤ 2,5 часа |
| Параметры окружающей среды |
| Рабочая температура | -15°С~ 50°С |
| Температура хранения | -40°С- 70°С |
| Защита | IP54, испытание падением с 2 м |
| Сертификаты | CE/ROHS/FCC/PSC/KC/UN38.3/IP54 |
| Вес | Приблизительно 375 г |
| Размер | 194 х 61,5 х 76 мм |