| Параметр | Guide T120 | Guide T120V |
| --- | --- | --- |
| ИК и оптическое изображение |
| Тип детектора | 120 х 90 при 17 мкм, (VOx) |
| Спектральный диапазон | 7.5 ~ 14 мкм |
| Частота обновления кадров | 25Hz / 9Hz |
| NETD | 60 мк |
| Фокусное расстояние | 2.28мм/F1.13 |
| Угол обзора | 50° х 38° |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 7.6 мрад |
| D:S | 130:1 |
| Фокус | Фиксированный фокус |
| Камера видимого диапазона |
| Разрешение камеры видимого диапазона | Не используется | 240 х 320, Фиксированный фокус |
| Импульсное освещение | Не используется | Да |
| Воспроизведение изображения |
| Дисплей | 2,4 дюйма технология IPS экран ТFТ |
| Разрешение дисплея | 240 х 320 |
| Режим отображения | ИК изображение | ИК/видимый спектр/картинка в картинке |
| Цветовые палитры | 6: горячее белое, красное железо, горячее железо, Арктика, радуга 1, радуга 2 |
| Измерение температуры |
| Диапазон температур | -20°С - 150°С, 100°C - 400°C (автопереключение) |
| Погрешность | ±2°С или ±2%, что больше (температура цели ≥ 0°С, температура окружающей среды 15°С~30°С) |
| Точка измерения | Центральная точка |
| Область измерения | 3 (включая максимальную и минимальную температуру) |
| Автоотслеживание горячей и холодной точек | Да |
| Оповещение | Полноэкранное оповещение о максимальной/минимальной температуре |
| Память изображений |
| Носитель данных | ТF-карта (стандартно 16 Гб, до 32 Гб) |
| Формат ИК-изображения | Формат JPG с данными о температуре (JPG) (120 х 90) |
| Видимое изображение | Не используется | Да, 320 х 240 |
| Разъемы и связь |
| USB | Тип С, слот под SD-карту |
| Лазер | Да |
| Крепление штатива | Да |
| Мобильное приложение | Не используется | Да |
| ПО IR Analysis для ПК | Да |
| Энергосистема |
| Тип батареи | Перезаряжаемая литий-ионная батарея |
| Продолжительность работы | > 8 часов | > 5 часов |
| Время зарядки | Внутренняя зарядка, ≤ 2 .5 ч |
| Параметры окружающей среды |
| Рабочая температура | -10°С ~ 50°С |
| Температура хранения | -40°С~70°С |
| Степень защиты | IP54, испытание падением с 2 м |
| Сертификация | CE/ROHS/FCC |
| Вес | Приблизительно 350 г |