| Параметр (модель | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерения скорости воздушного потока, м/с | 0,1…30 |
| Разрешающая способность в диапазоне, м/с: |  |
| 0,1…10 | 0,01 |
| 10…30 | 0,1 |
| Погрешность измерения скорости воздушного потока, м/с | ±(0,05+0,05·V), V - скорость потока |
| Интерфейс связи с компьютером | USB |
| Длина линии связи по USB, м, не более | 3 |
| Количество точек автоматической статистики, не менее | 885 |
| Напряжение питания | 3,6 В |
| Потребляемая термоанемометром мощность, Вт (не более) | 1 |
| Масса блока измерения, кг | 0,5 |
| Габаритные размеры блока измерения с учетом присоединенных разъемов, мм, не более | 190х90х40 |
| Габаритные размеры первичного преобразователя, мм, не более | Ø13x360 |
| Рабочие условия применения блока измерения: |  |
| — температура воздуха, оС | -20...+50 |
| — относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
| — атмосферное давление, кПа | 84...106 |
| Масса измерительного блока без зонда, кг, не более | 0,5 |
| Масса измерительного зонда, кг, не более | 0,1 |
| Средний срок службы, лет | 5 |
| Длительность непрерывной работы от полностью заряженных аккумуляторов, часов, не менее | 16 |
| Разрешение дисплея | 240*320 |
| Количество цветов дисплея | 65536 |
| Тип сенсорной панели | резистивный |