Характеристики Мегаомметра CEM DT-6605 :

| Измерение сопротивления изоляции |
| --- |
| Номинальное напряжение | 500В | 1000В | 2500В | 5000В |
| Диапазон измерений (автоматически й выбор) | 0,005 — 6,000 МОм 6,01 — 60,00 МОм 60,1 — 600,0 МОм 0,61 – 6,00 ГОм | 0,005 — 6,000 МОм 6,01 — 60,00 МОм 60,1 — 600,0 МОм 0,61 – 6,00 ГОм | 0,05 — 60,00 МОм 60,1 — 600,0 МОм 0,61 – 6,00 ГОм 6,1 – 60,0 ГОм | 0,05 — 60,00 МОм 60,1 — 600,0 МОм 0,61 – 6,00 ГОм 6,1 – 60,0 ГОм |
| Напряжение холостого хода | Постоянный ток 500В +20%,-0% | Постоянный ток 1000В +20%,-0% | Постоянный ток 2500В +20%,-0% | Постоянный ток 5000В +20%,-0% |
| Номинальный ток | 1 — 1,2 мА (при нагрузке в 0,5 МОм) | 1 — 1,2 мА (при нагрузке в 1 МОм) | 1 — 1,2 мА (при нагрузке в 2,5 МОм) | 1 — 1,2 мА (при нагрузке в 5 МОм используйте сетевой адаптер) |
| Ток короткого замыкания | Около 1 мА |
| Погрешность | ±2,5% от снятия показаний ±15 число цифр (при 0,005 — 600,0 МОм) ±3% от снятия показаний ±15 число цифр (при 0,61 — 6,00 ГОм) ±4% от снятия показаний ±15 число цифр (при 6,1 — 60,0 ГОм) |
| Диапазон напряжений на мониторе | от 5 до 6000В постоянного тока (разрешение 1В); погрешность ±1,5% от снятия показаний ±5 число цифр Примечание: Этот монитор используется для проверки электрических зарядов, хранящихся на испытываемом оборудовании, с целью выявления разрядки. Измеренное значение напряжения, отображённое на ЖК-дисплее, является эталонной величиной. Прибор показывает неточные значения при напряжении более 30 В. |

| Измерение напряжения постоянного/переменного тока |
| --- |
|  | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| Напряжение постоянного тока | 0,5 — 600,0 В | 0,1 В | ±1,0% от снятия показаний ±5 число цифр |
| Напряжение переменного тока (от 40 до 400Гц) | 0,5 — 600,0 В | 0,1 В | ±1,0% от снятия показаний ±5 число цифр (от 40 до 60Гц) ±2,5% от снятия показаний ±10 число цифр (от 61 до 400Гц) |

| Измерение низкого сопротивления и прозвонка цепи |
| --- |
|  | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| Сопротивление (автоматический выбор) | 0,1 — 600,0 Ом | 0,1 Ом | ±1,5% от снятия показаний ±10 число цифр |
|  | 601 — 6,000 кОм | 0,001 кОм | ±1,5% от снятия показаний ±15 число цифр |
| Звуковой сигнал при прозвонке цепи: 50 Ом |
| Ток короткого замыкания: 200 мА |
| Напряжение испытания холостого хода: 4,5 В |

Комплектация Мегомметра DT-6605

| № | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Руководство по эксплуатации. Паспорт | 1 шт. |
| 2. | Один щуп чёрного тестового провода с одним зажимом «крокодил» | 1 шт. |
| 3. | Один щуп зелёного тестового провода с одним зажимом «крокодил» | 1 шт. |
| 4. | Один щуп красного тестового провода с одним зажимом «крокодил» | 1 шт. |
| 5. | Два щупа красного тестового провода с одним зажимом «крокодил» | 1 шт. |
| 6. | Батареи R14 по 1,5В | 8 шт. |
| 7. | Ящик для инструментов | 1 шт. |
| 8. | Сетевой адаптер (входное напряжение от 110 до 230 В, частотный диапазон 50/60 Гц, выходное напряжение постоянного тока 1,5 В, сила тока 1,0 А) (Приобретается отдельно за дополнительную плату) | 1шт. |