| Режим | Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 400мВ | 0,1мВ | ±(1%+ 3) |
|  | 4В | 0,001В |  |
|  | 40В | 0,01В |  |
|  | 400В | 0,1В |  |
|  | 600В | 1В |  |
| Переменное напряжение |  | 50 до 60Гц |
|  | 4В | 0,001В | ±(1%+3) |
|  | 40В | 0,01В |  |
|  | 400В | 0,1В |  |
|  | 600В | 1В |  |
| Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% |
| Постоянный ток | 400мкА | 0,1мкА | ±(1% + 3) |
|  | 4000мкА | 1мкА |  |
|  | 40мА | 0,01мА |  |
|  | 400мА | 0,1мА |  |
|  | 4A | 0,001A | ±(1,2% + 3) |
|  | 10А | 0,01А |  |
|  | (20А: не более 30 сек при сниженной точности измерения) |
| Переменный ток |  | 50 до 60Гц |
|  | 400мкА | 0,1мкА | ±(1,2%+3) |
|  | 4000мкА | 1мкА |  |
|  | 40мА | 0,01мА |  |
|  | 400мА | 0,1мА |  |
|  | 4A | 0,001A | ±(1,8%+5) |
|  | 10А | 0,01А |  |
|  | (20А: не более 30 сек при сниженной точности измерения) |
|  | Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% всей шкалы. |
| Сопротивление | 400Ом | 0,1кОм | ±(1,5%+5) |
|  | 4кОм | 0,001кОм |  |
|  | 40кОм | 0,01кОм |  |
|  | 400кОм | 0,1кОм |  |
|  | 4МОм | 0,001МОм |  |
|  | 40МОм | 0,01МОм | ±(2,5%+20) |
| Емкость | 40нФ | 0,01нФ | ±(4,5%+10) |
|  | 400нФ | 0,1нФ |  |
|  | 4мкФ | 0,001мкФ | ±(3,0%+5) |
|  | 40мкФ | 0,01мкФ |  |
|  | 400мкФ | 0,1мкФ |  |
|  | 4000мФ | 1мкФ | ±(5%+5) |
| Частота электрическая | 10-10кГц | 0,01Гц | ±1,2% |
|  | Чувствительность: 15В rms |
| Коэффициент заполнения | 20 до 80% | 0,1% | ±(1,2% + 2) |
|  | Длительность импульса: 100мкс-100мс, частота: 5Гц-10кГц |

Корпус                                  двойной пластик
Тест на удар                        6,5 фунтов (3 метра)
Контроль диодов              тестовый ток не более 1,5мА, постоянное напряжение открытой цепи 3В, стандартно
Контроль на обрыв           срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление ниже 50Ом (примерно), тестовый ток <0,35мА
Входное                               >10МОм (постоянное напряжение)
сопротивление                   >10МОм (переменное напряжение)
Реакция                                действующее значение
Диапазон частот                 50/60Гц (все сигналы), 45-1000Гц (синус)
Крест-фактор                      ≤ 3 в диапазоне до 300В, со снижением линейности до ≤ 1,5 при 600В
Экран                                   ЖК, 4000 отсчетов
Индикатор 
перегрузки                          «OL»
Автоматическое                 примерно через 15 минут после последнего
выкл. питания                    измерения
Полярность                         автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений
Быстродействие                3 измерения в секунду, номинально
Индикатор низкого
заряда батареи                  в случае низкого заряда элемента питания
Элемент питания                               два, 1,5В (ААА)
Предохранители                диапазоны мкА, мА: 0,5А/600В, керамический малоинерционный. Диапазон А: 10А/600В  керамический малоинерционный
Рабочие                               0°C - 40 °C 
температуры                       (32 °F - 104 °F)
Температуры                      -10 °C - 60 °C 
хранения                              (-4 °F - 140 °F)
Относительная                   не более 80% при 31°С (87°F) со снижением 
влажность                           линейности до 50 % при 40°С (104°F)
Отн. влажность  
при хранении                     <80%
Рабочая высота                 не более 2000 м (7000 футов)
Вес                                        342 г (0,753 фунта) (с кожухом)
Размеры                               182×82×59мм (с кожухом)  
Безопасность                     прибор предназначен для работы с оборудованием электросетей, имеет двойную изоляцию в соответствии с требованиями EN61010-1 и IEC61010-1, ред. 2 (2001), соответствует кат.III, 600В и кат.II, 1000В, степень загрязнения: 2. Прибор также соответствует требованиям UL61010-1, ред. 2 (2004), CAN/CSA С22.2 №61010-1, ред. 2 (2004), UL61010В-2-031, ред. 1 (2003).