| Напряжение питания | 18…36 В |
| --- | --- |
| Диапазон измерения относительной влажности | 0…98 % |
| Диапазон измерения температуры | -40…+50°С (Н1, У) -40…+100°С (Н2, К1, К2, Кл1-1, Кл1-2, Кл4-1) |
| Диапазон температуры эксплуатации | -40…+50°С |
| Степень защиты корпуса первичного преобразователя | IP50 (Н1, Н2, К1, К2) IP53 (У) |
| Степень защиты корпуса вторичного преобразователя | IP54 |
| Габаритные размеры первичного преобразователя | d=12 мм, l=160 мм (Н1, Н2) d=12 мм, l=160, 200, 300 мм (К1, К2) d=100 мм, l=100 мм (У) |
| Габаритные размеры вторичного преобразователя | 115х65х40 мм |

Абсолютная погрешность датчика влажности ДВТ-03.НЭ

в зависимости от исполнения по точности измерения

| Измеряемая величина | Абсолютная погрешность (исполнение 2) | Абсолютная погрешность (исполнение 3) |
| --- | --- | --- |
| Относительная влажность в диапазоне 10…90% | ±3,0% | ±4,5% |
| Относительная влажность в диапазоне 0…10%, 90…98% | ±4,0% | ±7,5% |
| Температура в диапазоне -10…+60°С | ±1,5°С | ±2,0°С |
| Температура в диапазоне -40…-10°С, +60…+100°С | ±2,5°С | ±3,0°С |