| Тип прибора | М-3ВУКс с РМ-ГМ (мембранный разделитель) |
| --- | --- |
| Диаметр корпуса (мм) | 100 |
| Степень защиты | IP65 |
| Класс точности | 1.5 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Температура окружающей среды | от минус 45 до плюс 70 °С (заполнение ПМС-300); от минус 65 до плюс 70 °С (заполнение смесью ПМС-100р и ПМС-300) |
| Фланец | Отсутствует; Задний |
| Расположение штуцера | Радиальное; Осевое |
| Виброзащита | V4 (от 5 до 120 Гц с амплитудой 0,15 мм и ускорением 19,6 м/с², а также от 120 до 250 Гц при виброускорении 3 м/с²) |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Стекло | Силикатное; Безопасное |
| Трубчатая пружина | Железоникелевый сплав |
| Держатель | Нержавеющая сталь |
| Механизм | Нержавеющая сталь; Алюминиевый сплав |
| Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g |
| Масса прибора | не более 0.8 кг |

ДИАПАЗОНЫ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ

| Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
| --- | --- | --- |
| М-3ВУКс | 0...600 кПа | 0...6 кгс/см2 |
|  | 0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 |
|  | 0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 |
|  | 0...2,5МПа | 0...25 кгс/см2 |

ОПЦИИ

Температурный диапазон от минус 65 до плюс 70 °С  - по требованию потребителя приборы поставляются с заполнением полости смесью ПМС-100р и ПМС-300 для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 65 до плюс 70 °С

Экспортное исполнение - по требованию потребителя приборы изготавливаются для поставки на экспорт

Технологическая черта на шкале - по требованию потребителя выполняется нанесение технологической черты на циферблат \ в примечании к заказу необходимо указать на какой отметке

Пломбировка - все приборы М-3ВУКс поставляются с пломбой

Табличка - по требованию потребителя приборы поставляются с табличкой из нержавеющей стали с позиционным обозначением прибора

Заводской номер - по требованию потребителя приборы поставляются с заводским номером

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года (со дня ввода прибора в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, указанных в руководстве по эксплуатации). 

Средний срок службы - не менее 8 лет.

Информация для заказа

| Тип прибора | » М-3ВУКс | Манометр Вакуумметр Мановакуумметр |
| --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение | » УХЛ1 |  |
| Верхнее значение диапазона показаний | см. в таблице |  |
| Единица измерения | » кгс/см2 (базовое) » кПа » МПа |  |
| Класс точности | » 1.5 |  |
| Конструктивное исполнение | » -//- (базовое) » Ф » ОШ » ФОШ | Радиальный штуцер без фланца Радиальный штуцер с фланцем Осевой штуцер без фланца Осевой штуцер с фланцем |
| Резьба присоединения к процессу | » Dn25 » Dn32 » Dn40 » Dn50 |  |
| Степень защиты | » IP65 |  |
| Резьба штуцера прибора | » M20x1.5-8g |  |
| Дополнительные требования | » (-65+70)С » Безоп.стекло-100 » Черта » Э » Табл. » Ном. » П.П.С » П.П.Пас » ЦСМ | Температура окруж. среды от минус 65 до плюс 70 °С Безопасное стекло Черта на шкале Экспортное исполнение Табличка Номер Отметка о первичной поверке на стекле Отметка о первичной поверке в паспорте Поверка ЦСМ |