Основные технические характеристики ПЛК-40 СУН

| Общие сведения |
| --- |
| Конструктивное исполнение | Корпус для крепления на щит |
| Габаритные размеры, мм | 135 × 119 × 88 |
| Степень защиты корпуса | IP54 – лицевая панель / IP20 – задняя панель |
| Напряжение питания | 90–265 В переменного или постоянного тока. Частота переменного тока до 63 Гц. Номинальное значение: ~220 В, 50 Гц 24 В ±10 % постоянного тока |
| Потребляемая мощность | 10 Вт |
| Аппаратные ресурсы |
| Микроконтроллер | 32-разрядный, Cortex-A8 800 МГц, L2-кэш 256 Кб |
| Объем и тип оперативной памяти | 256 Мб DDR3 |
| Объем eMMC-памяти | 4 Гб |
| Объем SD-карты | до 2 Тб |
| Человеко-машинный интерфейс |
| Разрешение дисплея, пиксел: | 480 × 272 |
| Количество цветов | 16,7 М |
| Тип дисплея | 4.3'' TFT |
| Органы управления | Резистивная сенсорная панель |
| Индикация | Двуцветные программируемые светодиодные индикаторы «Работа», «Авария», «Программа» |
| Звуковая сигнализация | Встроенный пьезоэлектрический зуммер |
| Интерфейсы |
| USB 2.0 | 1.5, 12, 480 Мб/с, OTG – 1шт. |
| МикроSD | SD, SDHC, SDXC – 1шт. |
| Набираемые модули ввода-вывода | до 5 шт. |
| Программные ресурсы |
| Операционная система | Реального времени Linux RT 4.4.12 |
| Характеристики подключаемых устройств хранения данных USB-flash |
| Версии спецификации USB | 2.0 LS, FS, HS |
| Типы файловых систем | FAT (12,16,32), NTFS, ext (2,3,4) |
| Максимальная емкость USB-накопителя, Гб | 2 Тб |
| Характеристики подключаемых устройств хранения данных SD-карт |
| Версии спецификации SD | 2.00 часть A2 |
| Типы SD-карт | microSD (до 2 Гб), microSDHC (до 32 Гб), microSDXC (до 2 Тб) |
| Класс скорости | SD class 2 и выше |
| Типы файловых систем | FAT (12,16,32), NTFS, ext (2,3,4) |

Условия эксплуатации

| Условия эксплуатации |
| --- |
| Тип помещения | Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов |
| Температура окружающего воздуха | От 0 до +50 °С |
| Влажность воздуха | Верхний предел относительной влажности воздуха – 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги |
| Атмосферное давление | От 86 до 107 кПа |