Технические характеристики прибора   АП-019М

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Квазирезонансные частоты фильтров | 50(60)/ 100(120)/ 512/ 1024/ 8192 / 32768 Гц |
| Добротность квазирезонансных фильтров (Q) | Не менее 100 |
| Диапазон частот «Широкая полоса» | 0,04…8 кГц |
| Диапазон частот «Радио» | 8…40 кГц |
| Максимальный коэффициент у силения электрического тракта | >100 дБ |
| Количество встроенных датчиков | 4 |
| Подключаемые внешние датчики | КИ-110, НР-117, ДОДК-117, ДКИ-117 (пр-во «ТЕХНО-АС») |
| Управление чувствительностью | Автоматическое - для 2D отображения «Трасса». Полуавтоматическое или ручное (по выбору) - для «Графиков». Автоматическое или ручное (по выбору) - для режима «2-частоты». |
| Определение глубины залегания трассы | Автоматически в режиме «Трасса» 0....9,99 м |
| Точность определения глубины залегания | ±5% |
| Измерение тока принимаемого сигнала | Автоматически в режиме «Трасса» 0,001....9,99 А |
| Точность измерения тока принимаемого сигнала | ±5% |
| Поддержка энергосберегающих (прерывистых) режимов работы трассировочных генераторов | При совместной работе с трассировочными генераторами производствава «ТЕХНО-АС» («Импульсный» режим) |
| Визуальная индикация | OLED-индикатор, 128х64 пикселей, 16 градаций серого |
| Индицируемые параметры | 2D визуализация положения трассы относительно прибора глубина залегания трассы ток в коммуникации уровень входного сигнала графики уровня сигнала с датчиков параметры настройки и управления |
| Звуковая индикация | Встроенный излучатель: - синтезированный звук ЧМ - звуковая индикация нажатия кнопок |
| Источник питания | 4…7 В (4 элемента тип «С») |
| Время непрерывной работы от одного комплекта щелочных батарей | Не менее 20 часов (при отрицательной температуре время работы сокращается) |
| Диапазон температур эксплуатации / хранения | -30…60 / -30…60°С |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Габаритные размеры | 330х140х700 мм |
| Масса | 2,1 кг |