Измеритель  RELSIB WT51-1   Технические характеристики

| Диапазон измерения температур | -40 …+125 |
| --- | --- |
| Пределы абсолютной погрешности, °С | от +30,0 до +45,0 ±0,2 от -10,0 до +70,0 ±0,5 от -40,0 до -10,0 ±0,7 от +70,0 до +125,0 ±0,7 |
| Период передачи данных | 1 сек |
| Температура хранения,°С | от -20 до +60 |
| Расстояние передачи данных, м | до 50 |
| Максимальное количество приборов, одновременно работающих с одним устройством | 3...10 |
| Герметичность | IP54 |
| Условия эксплуатации | -30…+50°С, до 95% отн. вл., 84,0…106,7 кПа атм. давл. |
| Мощность электромагнитного излучения, не более | 4 дБм (2,5 мВт)* |
| Время непрерывной работы от одного элемента питания | 6 месяцев |
| Элемент питания | CR2032 |
| Интерфейс передачи данных | Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy) |
| Операционная система мобильного Приложения, версия, не ниже | iOS v7.1 и выше, Android 4.3 и выше |
| Материал зонда | медицинский силикон |
| Масса, не более, г | 50 |
| Габаритные размеры, не более, мм: – корпус прибора – зонд | длина – 76,0; ширина – 28,0; глубина – 12,0; длина – 0,2 м; 0,5 м |