Технические характеристики осциллографа OWON FDS1102

| Количество каналов | 2 |
| --- | --- |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Частота дискретизации | 1 ГВыб / с в одноканальном режиме 500 МВыб / с в двухканальном режиме |
| Глубина памяти | 128 Мб |
| Скорость захвата формы волны (макс) | 65 000 сиг/сек |
| Входные параметры |
| Развязка входа | DC, AC, GND |
| Входной импеданс | 1 МОм ± 2 %, 15 пФ ± 5 пФ |
| Максимальное входное напряжение | 1 МОм: ≤ 300 В |
| Ограничение полосы пропускания | 20 МГц |
| Канал-канальная изоляция | 50 Гц: 100 : 1 10 МГц: 40 : 1 |
| Время задержки между каналами | 150 пс |
| Горизонтальная система |
| Интерполяция формы волны | sin (х) / х |
| Коэффициент развёртки | 2 нс / дел - 1000 с / дел, 1, 2, 5 шаг |
| Диапазон частоты дискретизации | 0,05 Выб / с - 1 ГВыб / с в одноканальном режиме 0,05 Выб / с - 500 МВыб / с в двухканальном режиме |
| Точность | ± 20 ppm |
| Точность измерения временного интервала | однократный: ± (1 интервал выборки + 1 ppm x чтение + 0,6 нс) больше 16 средних значений: ± (1 интервал выборки + 1 ppm x чтение + 0,4 нс) |
| Вертикальная система |
| Вертикальное разрешение | 8 бит |
| Вертикальная развёртка | 1 мВ / дел - 10 В / дел |
| Время нарастания | ≤ 3,5 нс |
| Смещение | ± 2 В (1 мВ / дел - 50 мВ / дел) ± 20 В (100 мВ / дел - 1 В / дел) ± 200 В (2 В / дел - 10 мВ / дел) |
| Низкочастотный отклик (-3 дБ) | ≥ 10 Гц (на входе BNC) |
| Точность усиления постоянного тока | 1 мВ - 4 % ≥ 2 мВ - 3 % |
| Система синхронизации |
| Функции запуска триггера | фронт, видео сигнал (NTSC, PAL, SECAM), по ширине, наклон, повышение / понижение амплитуды, тайм аут, N-фронт, логический, RS232/UART, I2C, SPI, CAN и LIN |
| Режимы триггера | авто, нормальный, одиночный |
| Диапазон уровня запуска триггера | Внутренний: ± 5 делений от центра экрана EXT: ± 2 В EXT/5: ± 10 В |
| Точность уровня триггера | Внутренний: ± 0,3 дел EXT: ± (6 % от настройки + 10 мВ) EXT/5: ± (6 % от настройки + 50 мВ) |
| Смещение триггера | согласно длине и времени записи |
| Диапазон удержания триггера | 100 нс - 10 с |
| 50% уровень настройки | частота входного сигнала ≥ 50 Гц |
| Запуск по фронту |
| Режим запуска | запуск по нарастающему фронту, по ниспадающему фронту |
| Запуск по длительности импульса |
| Режим запуска | положительная полярность импульса >, <, = отрицательная полярность импульса >, <, = |
| Диапазон удержания триггера | 30 нс - 10 с |
| Запуск по видео сигналу |
| Стандарт сигнала | NTSC, PAL, SECAM |
| Диапазон номеров строк | 1 - 525 (NTSC), 1 - 625 (PAL, SECAM) |
| Запуск по наклону |
| Режим запуска | положительный наклон >, <, = отрицательный наклон >, <, = |
| Диапазон удержания триггера | 30 нс - 10 с |
| Запуск по ранту |
| Режим запуска | положительный наклон >, <, = отрицательный наклон >, <, = |
| Диапазон удержания триггера | 30 нс - 10 с |
| Запуск по окну |
| Режим запуска | положительный, отрицательный |
| Положение триггера | вход, выход, время |
| Диапазон удержания триггера | 30 нс - 10 с |
| Запуск по N-фронту |
| Режим запуска | нарастающий, ниспадающий |
| Диапазон удержания триггера | 30 нс - 10 с |
| Номер фронта | 1 - 128 |
| Запуск по логике |
| Режим логики | AND, OR, XNOR, XOR |
| Режим ввода | H, L, X, нарастающий, ниспадающий |
| Режим вывода | Goes True, Goes False, Is True >, Is True <, Is True = |
| Запуск по RS232/UART |
| Полярность | нормальная, инвертированная |
| Условие запуска | Start, Error, Check Error, Data |
| Скорость передачи данных | обычная, пользовательская |
| Биты данных | 5 - 8 бит |
| Запуск по I2C |
| Условие запуска | Start, Restart, Stop, ACK Lost, Address, Data, Addr/Data |
| Адресные биты | 7, 8, 10 бит |
| Диапазон адресов | 0 - 127, 0 - 255, 0 - 1023 |
| Длина байта | 1 - 5 |
| Запуск по SPI |
| Условие запуска | тайм аут |
| Диапазон удержания триггера | 30 нс - 10 с |
| Биты данных | 4 - 32 бит |
| Запуск по СAN |
| Условие запуска | начало кадра, тип кадра, идентификатор, данные, идентификатор и данные, конец кадра, отсутствие подтверждения, ошибка вставки битов |
| Скорость передачи данных | обычная, пользовательская |
| Точка выборки | 5 - 95 % |
| Тип кадра | данные, Удаление, Ошибка, Перегрузка |
| Запуск по LIN |
| Условие запуска | интервал, ID, ID / данные, лшибка данных |
| Скорость передачи данных | обычная, пользовательская |
| Система измерения |
| Курсорные измерения | △V, △T, △T & △V, автоматический курсор, поддержка окна XY/FFT/ZOOM, в зависимости от процента экрана |
| Автоматическое измерение | период, частота, среднее значение, положительная ширина импульса, отрицательная ширина импульса, время нарастания, время спада, коэффициент заполнения экрана, положительный рабочий цикл, отрицательный рабочий цикл,среднее значение, PK-PK, RMS,максимальное, минимальное, среднеквадратичное значение цикла, Vtop, Vbase, Vamp, предрегулировка, счетчик импульсов, счетчик нарастания фронта, счетчик спадающего фронта, площадь и область цикла, задержка A → B, задержка A → B, фаза + счетчик импульсов, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF |
| Математические функции | ＋, -, *, /, Intg, Diff, Sqrt функциональная работа - Lg / Ln / Exp / Abs / Sine / Cosine / Tan пользовательская функция цифровой фильтр (низкие частоты, высокие частоты, полоса пропускания, отклонение полосы) FFT, FFTrms |
| Генератор сигналов произвольной формы |
| Количество каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 50 МГц |
| Частота дискретизации | 300 МВыб/с |
| Форма сигналов | синусоидальные, квадратные, линейные, импульсные, шум |
| Амплитуда | 2 мВ - 10 В |
| Вертикальное разрешение | 14 бит |
| Длина сигнала | 8 К |
| Режим мультиметра |
| Частотная характеристика | 40-1000 Гц |
| Режимы измерения | напряжение, ток, сопротивление, емкость, рабочий цикл, тест диодов |
| Напряжение постоянного тока | 20 мВ / 200 мВ, разрешение 0,001 мВ, точность ± (0,5 % + 10 дел) 2 В / 20 В / 200 В, разрешение 0,1 мВ, точность ± (0,3 % + 5 дел) 1000 В, разрешение 0,1 В, точность ± (0,5 % + 5 дел) |
| Напряжение переменного тока | 20 мВ / 200 мВ, разрешение 0,001 мВ, точность ± (0,8 % + 10 дел) 2 В / 20 В / 200 В, разрешение 0,1 мВ, точность ± (0,8 % + 10 дел) 750 В, разрешение 0,1 В, точность ± (1 % + 10 дел) |
| Постоянный ток | 200 мкА / 2000 мкА, разрешение 0,01 мкА, точность ± (0,5 % + 10 дел) 20 мА / 200 мА, разрешение 0,001 мА, точность ± (0,5 % + 10 дел) 20 А, разрешение 0,001 А, точность ± (2 % + 10 дел) |
| Переменный ток | 200 мкА / 2000 мкА, разрешение 0,01 мкА, точность ± (0,8 % + 10 дел) 20 мА / 200 мА, разрешение 0,001 мА, точность ± (0,58 % + 10 дел) 20 А, разрешение 0,001 А, точность ± (2,5 % + 10 дел) |
| Сопротивление | 200 Ом / 2 КОм / 20 КОм / 200 КОм / 2 МОм / 20 МОм, разрешение 0,01 Ом, точность ± (0,8 % + 10 дел) 100 МОм, разрешение 0,01 МОм, точность ± (5 % + 10 дел) |
| Емкость | 2 нФ / 20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 20 мкФ, разрешение 0,1 пФ, точность ± (4 % + 10 дел) 200 мкФ / 2 мФ / 20 мФ, разрешение 0,01 мкФ, точность ± (4 % + 10 дел) |
| Рабочий цикл | 0,1 - 99,9 %, разрешение 0,1 % точность при частоте 1 кГц - ±(1,2 % + 3 дел) точность при частоте ≥ 1 кГц - ±(2,5 % + 3 дел) |
| Режим источника питания |
| Диапазон параметров | напряжение - 0,1 - 15 В ток - 0,1 - 3 А мощность - 15 Вт |
| Регулировка нагрузки | напряжение - ≤ 0,1 % + 3 мВ ток - ≤ 0,1 % + 3 мА |
| Регулировка питания | напряжение - ≤ 0,1 % + 3 мВ ток - ≤ 0,1 % + 3 мА |
| Шум и пульсации (20 Гц - 20 МГц) | напряжение (пик-пик) - ≤ 10 мВ пик-пик напряжение (среднекв) - ≤ 2 мВ(среднекв) ток (среднекв) - ≤ 5 мА (среднекв) |
| Разрешение | напряжение - 10 мВ ток - 10 мА обратное считывание: напряжение - 10 мВ ток - 1 мА |
| Точность | напряжение - ≤ 0,8 % + 10 мВ ток- ≤ 1 % + 8 мА обратное считывание: напряжение - ≤ 0,3 % + 10 мВ ток- ≤ 0,3 % + 8 мА |
| Время отклика | ≤ 1 мс |
| Защита | от перенапряжения (OVP) - 0 - 16 В от перегрузки по току (OCP) - 0 - 3,1 В |
| Общие характеристики |
| Тип дисплея | 10,4 дюймовый TFT LCD дисплей, 1024 x 768, 65536 цветов |
| Питание | 100 - 240 В AC RMS, 50 - 60 Гц, CAT II |
| Макс. потребляемая мощность | < 90 Вт |
| Предохранитель | Т, 2 А, 250 В |
| Рабочая температура | от 0 до 40 °С |
| Т хранения | от -20 до 60 °С |
| Отн. влажность | до 90 % |
| Интерфейс передачи данных | USB, LAN, HDMI |
| Частотомер | есть |
| Метод охлаждения | вентилятор |
| Габариты | 421 х 221 х 115 мм |
| Вес | 4,25 кг |
| Комплектация |  |
|  | Осциллограф OWON FDS1102 – 1 шт: кабель питания - 1 шт USB-кабель - 1 шт щупы - 2 шт; провода для мультиметра - 1 пара; кабель BNC Q9 - 1 шт. |

Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.