## Технические характеристики анализаторов спектра реального времени серии RIGOL RSA3000E-TG (эконом-вариант с встроенным трекинг-генратором)

| Характеристики | Параметры |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Для всех измерительных режимов |
| ЧАСТОТА | Частотный диапазон | 9 кГц…1,5 ГГц ( 3.0 ГГц) |
| ИСТОЧНИК ОПОРНОЙ ЧАСТОТЫ | Опорная частота | 10 МГц |
|  | Точность после калибровки | стандартно | <1 ppm |
|  |  | опция OCXO-C08 | <0,1 ppm |
|  | Температурная стабильность источника опорной частоты (0~50 °C) | стандартно | <0,5 ppm |
|  |  | опция OCXO-C08 | <0,005 ppm |
|  | Старение | стандартно | <1 ppm/год |
|  |  | опция OCXO-C08 | <0,03 ppm/год |
| Режим стандартного анализатора спектра со свипированием (GPSA) |
| ЧАСТОТА | Маркер | Разрешение | ± полоса обзора / (кол. точек развертки-1) |
|  |  | Погрешность | ± (индицируемая частота × погрешность опорной частоты + 1% × полоса обзора + 10% × полоса пропускания + разрешение маркера) |
|  | Счетчик частоты | Разрешение | 1 Гц |
|  |  | Погрешность | ± (индицируемая частота × погрешность опорной частоты + разрешение счетчика) |
|  | Полоса обзора | Диапазон | Нулевая, 10 Гц...максимальная частота |
|  |  | Разрешение | 2 Гц |
|  |  | Погрешность | ± полоса обзора / (кол. точек развертки-1) |
|  | Плотность фазовых шумов (500 МГц, 20~30 °C) | 1 кГц | <-90 дБн/Гц |
|  |  | 10 кГц | <-100 дБн/Гц; <-102 дБн/Гц (тип.) |
|  |  | 100 кГц | <-100 дБн/Гц; <-102 дБн/Гц (тип.) |
|  |  | 1 МГц | <-110 дБн/Гц; <-112 дБн/Гц (тип.) |
|  | Полоса пропускания | Разрешение ПЧ RBW (-3 дБ ) | 10 Гц… 3 МГц, с шагом 1-3-10 |
|  |  | Погрешность RBW | <5% |
|  |  | Избирательность (60 дБ/3 дБ) | <5:1 |
|  |  | Разрешение видео VBW (-3 дБ ) | 1 Гц… 10 МГц, с шагом 1-3-10 |
|  |  | Разрешение RBW (-6 дБ ) с опцией RSA3000E-EMC | 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц |
| АМПЛИТУДА | Измерение уровня (fц ≥ 10 МГц) | Диапазон (fц≥10 МГц) | Уровень собственных шумов … +30 дБм |
|  | Максимальный уровень на входе | Постоянное напряжение | 50 В |
|  |  | Макс. уровень CW RF Power | +30 дБм (1 Вт), аттенюатор ≥40 дБ, предусилитель выкл. |
|  |  |  | - 10 дБм , аттенюатор =20 дБ, предусилитель вкл. |
|  |  | Макс. опасный уровень CW RF Power | +33 дБм (2 Вт) |
|  | Средний уровень шумов (типично) 0 дБ аттенюатор, усреднение ≥50, трекинг-генератор выкл., нормализован к 1 Гц | без предусилителя |
|  |  | 9 кГц...100 кГц | <-120 дБм (тип.) |
|  |  | 100 кГц...20 МГц | <-135 дБм, <-140 дБм (тип.) |
|  |  | 20 МГц…1,5 ГГц | <-138 дБм, <-141 дБм (тип.) |
|  |  | с предусилителем (опция RSA3000E-PA) |
|  |  | 100 кГц...20 МГц | <-152 дБм, <-160 дБм (тип.) |
|  |  | 20 МГц…1,5 ГГц | <-158 дБм, <-161 дБм (тип.) |
|  | Частотный отклик (аттенюатор = 10 дБ, отн. 50 МГц) | без предусилителя |
|  |  | 100 кГц…1,5 ГГц | <0,7 дБ; <0,5 дБ (тип.) |
|  |  | с предусилителем (опция RSA3000E-PA) |
|  |  | 100 кГц…1,5 ГГц | <1,0 дБ; <0,5 дБ (тип.) |
|  | Отображение уровня | Логарифмическая шкала | 1 дБ…200 дБ |
|  |  | Линейная шкала | 0 до опорного уровня |
|  |  | Количество точек | 801 |
|  |  | Количество графиков | 6 |
|  |  | Тип детектора | обычный, выборка, положительный пиковый, отрицательный пиковый, среднеквадратический, среднее напряжение, квазипиковый (опция RSA3000E-EMC) |
|  |  | Операции над графиками | непрерывное отображение, удержание максимума, удержание минимума, усреднение, просмотр, очистка |
|  |  | Единицы измерения | дБм, дБмВ, дБмкВ, нВ, мкВ, мВ, В, нВт, мкВт, мВт, Вт |
|  | Аттенюатор | Диапазон ослабления | 0…50 дБ, с шагом 1 дБ |
|  |  | Погрешность переключения (fц=50 МГц, отн. 10 дБ, предусилит. выкл): | <0,3 дБ |
|  | Абсолютная амплитудная погрешность (центральная частота=50 МГц, предусилитель выключен, ослабление 10 дБ, входной сигнал -10 дБм, 20 °C…30 °C) |  | <0,3 дБ |
|  | Установка опорного уровня | Логарифмическая шкала | -170 дБм…+30 дБм с шагом 0,01 дБ |
|  |  | Линейная шкала | 707 пВ...7,07 В; 0,11% разрешение |
|  | Погрешность измерения уровня (достоверность 95%, с/ш>20 дБ, RBW = VBW = 1 кГц, без предусилителя, ослабление 10 дБ, -50 дБм <опорный уровень <0, 10 МГц <центральная частота >10 МГц, 20 °C to 30 °C) |  | 1,0 дБ |
|  | Погрешность переключения RBW | 1 Гц...1 МГц | <0,1 дБ |
|  |  | 3 МГц, 10 МГц | <0,3 дБ |
|  | Предусилитель (опция RSA3000E-PA) | Частотный диапазон | 100 кГц…1,5 ГГц |
|  |  | Усиление | 20 дБ |
|  | КСВН (аттенюатор ≥10 дБ, предусилитель выкл.) |  | <1,6 дБ |
|  | Гармонические искажения 2-го порядка (центральная частота ≥50 МГц, аттенюатор = 0 дБ, вх. уровень =-20 дБ) |  | SHI : +45 дБм |
|  | Интермодуляционные искажения 3-го порядка (центральная частота ≥50 МГц, аттенюатор = 0 дБ, вх. уровень =-20 дБ) |  | TOI: +10 дБм , типично +15 дБм |
|  | Комбинационные искажения |  | <-60 дБн |
|  | Собственные комбинационные помехи (вх. терминатор 50 Ом, аттенюатор = 0 дБ) |  | <-90 дБм, <-100 дБм, типично |
| РАЗВЕРТКА | Время развертки | Нулевой обзор | 1 мкс…4000 с |
|  |  | Полоса обзора ≥10 Гц | 1 мс... 6000 с |
|  | Погрешность времени развертки | Нулевой обзор | 5% |
|  |  | Полоса обзора ≥10 Гц, RBW ≥1 кГц | 5% |
|  | Тип запуска |  | непрерывный, однократный |
| ЗАПУСК | Источник |  | свободный, внешний 1, внешний 2, видео |
|  | Задержка | Нулевой обзор | 0...500 мс |
|  |  | Полоса обзора ≥10 Гц | 0...500 мс |
| ТРЕКИНГ-ГЕНЕРАТОР | Частотный диапазон |  | 100 кГц...1,5 ГГц |
|  | Выходной уровень | Диапазон | -40 дБм...0 дБм |
|  |  | Разрешение | 1 дБ |
|  | Нелинейность (отн. 50 МГц) |  | ±3 дБ |
| Режим анализатора спектра реального времени (RTSA) |
| Основные параметры RTSA | Полоса анализа в реальном времени |  | 10 МГц |
|  | Мин. длительность для гарантированного захвата сигналов 100% POI |  | 9,3 мкс |
|  | Мин. длительность для гарантированного захвата сигналов 100% POI с разными RBW , мкс (макс. полоса обзора, окно Kaise) | Полоса обзора RBW1 RBW2 RBW3 RBW4 RBW5 RBW6 10 МГц 86,8 46,8 26,8 16,8 11,8 9,30 1 МГц 807 407 207 107 56,3 31,3 |
|  | Тип детектора |  | выборка, положительный пиковый, отрицательный пиковый, среднее |
|  | Количество графиков |  | 6 |
|  | Тип окна |  | Hanning, Blackman-Harris, Rectangular, Flattop, Kaiser, Gaussian |
|  | Разрешение (для окна Kaiser) | обеспечивает 6 RBW для каждого окна, кроме прямоугольного; |
|  |  | Полоса обзора | Мин. диапазон / Макс. диапазон |
|  |  | 10 МГц | 25,1 кГц / 804 кГц |
|  |  | 1 МГц | 2,51 кГц / 80,4 кГц |
|  |  | 100 КГц | 251 Гц / 8,04 кГц |
|  | Максимальная частота дискретизации |  | 12,8 Мвыб/сек |
|  | Скорость БПФ (FFT) |  | 146484 FFT/сек |
|  | Количество маркеров |  | 8 |
|  | Разрешение по амплитуде |  | 0,01 дБ |
|  | Количество точек по частоте |  | 801 |
|  | Время захвата (макс. дискретизация) |  | >32 мс |
|  | Амплитуда | Неравномерность АЧХ | <0,5 дБ |
|  |  | SFDR | <-50 дБн/Гц |
| Режим Density (Спектральная плотность) | Диапазон плотности |  | 0...100% с шагом 0,1% |
|  | Мин. полоса обзора |  | 5 кГц |
|  | Персистенция |  | 32 мс...10 с |
| Режим Spectrogram (Спектрограмма) | Глубина памяти |  | 8192 точки |
|  | Динамический диапазон (охват. Bitmap) |  | 200 дБ |
| Режим PvT (Распределение мощности во времени) | Мин. время захвата |  | 187,917 мкс |
|  | Макс. время захвата |  | 40 с |
|  | Источник запуска |  | внешний запуск, внешний 1, внешний 2, мощность, по частотной маске FMT |
| Запуск по частотной маске FMT | Диаграмма запуска |  | спектральная плотность, спектрограмма, обычная, PVT |
|  | Разрешение запуска |  | 0,5 дБ |
|  | Критерии запуска |  | входит, выходит, внутри, снаружи, входит-выходит, выходит-входит |
| ВХОДЫ / ВЫХОДЫ | Разъемы на передней панели | RF вход (ВЧ вход) | Разъем N-типа (female) Импеданс 50 Ом |
|  | Вход / Выход источника опорного сигнала | Внутренний источник | Частота 10 МГц Выходной уровень +3 дБм…+10 дБм, +7 дБм (тип.) Разъем BNC-тип (female) Импеданс 50 Ом |
|  |  | Внешний источник | Частота 10 МГц±5 ppm Входной уровень 0 дБм…+10 дБм Разъем BNC-тип (female) Импеданс 50 Ом |
|  | Вход / Выход внешнего запуска | Вход внешнего запуска 1 | Разъем BNC-тип (female) Импеданс ≥1 кОм Уровень запуска: 5 В TTL уровень |
|  |  | Вход внешнего запуска 2 / Выход синхронизации | Разъем BNC-тип (female) Импеданс ≥1 кОм (вход внешнего запуска 2) Импеданс 50 Ом (выход синхронизации) Уровень запуска: 5 В TTL уровень |
|  | Другие разъемы | IF выход (выход ПЧ) | Частота 430 МГц±20 МГц Разъем SMB (male) Импеданс 50 Ом |
|  | Интерфейсы | USB Host (4 порта) | Разъем A-plug Версия 2.0 |
|  |  | USB Device | Разъем B-plug Версия 2.0 |
|  |  | LAN | Разъем 100/1000Base, RJ-45 Протокол LXI Core 2011 Device |
|  |  | HDMI | Разъем A-plug Протокол HDMI 1.4b |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Дисплей | Тип | Емкостной мультитач |
|  |  | Разрешение | 1024 х 600 пикселей |
|  |  | Размер | 10,1" |
|  |  | Количество цветов | 24 бит |
|  | Поддержка принтера |  | Сетевой принтер |
|  | Память | Внутренняя | 512 Мб |
|  |  | Внешняя | USB-флэш накопитель |
|  | Питание | Напряжение | AC 100 В…240 В |
|  |  | Частота | 45 Гц…440 Гц |
|  |  | Потребляемая мощность | 55 Вт (тип.), макс. 90 Вт (со всеми опциями) |
|  | Габаритные размеры | 410 x 224 х 135 мм |
|  | Масса | 4,65 кг |
|  | Рабочая температура | 0 °C …50 °C |