| Наименование датчика и НСХ | Диапазон измерения, °С | Разрешающая способность |
| --- | --- | --- |
| Термометры сопротивления по ГОСТ Р 8.625–2006 |
| ТСМ.50М α=0,00426°С–1 | –50 …+200 | 0,1°С |
| ТСМ.100М α=0,00426°С–1 | –50 …+200 |  |
| ТСМ.50М α=0,00428°С–1 | –200 …+200 |  |
| ТСМ.100М α=0,00428°С–1 | –200 …+200 |  |
| ТСП.50П α=0,00391°С–1 | –200 …+800 |  |
| ТСП.100П α=0,00391°С–1 | –200 …+800 |  |
| ТСП.Pt100 α=0,00385°С–1 | –200 …+800 |  |
| ТСП.Pt1000 α=0,00385°С–1 | –200 …+800 |  |
| *Примечание – Допускается применение термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651–94 |
| Преобразователи термоэлектрические по ГОСТ Р 8.585–2001 |
| ТХК (L) | –200 …+800 | 0,1°С |
| ТХА (К) | –200 …+1300 |  |
| ТПП (S) | –50 …+1700 |  |
| ТПП (R) | –50 …+1700 |  |
| Сигналы тока и напряжения |
| 0 … 5 мА | 0 … 100% | 0,1% |
| 0 …20 мА |  |  |
| 4 …20 мА |  |  |
| –50 … +50 мВ |  |  |
| 0 … 1 В |  |  |