Технические характеристики

| Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода, % - вариант 1 - вариант 2 | от 0,0 до 1,0 от 0,0 до 10,0 |
| --- | --- |
| Диапазон измерения объемной доли кислорода, % - вариант 1 - вариант 2 | от 0,0 до 30,0 от 0,0 до 100,0 |
| Диапазон измерения объемной доли метана, % | от 0,0 до 5,0 % |
| Диапазон измерения массовой концентрации монооксида углерода, мг/м3: | от 0 до 500 |
| Диапазон измерения массовой концентрации аммиака, мг/м3 | от 0 до 70 |
| Диапазон измерения массовой концентрации сероводорода, мг/м3 | от 0 до 140 |
| Пределы основной основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора, % - от 0,0 до 1,0 % - от 0,0 до 10,0 % | ±(0,02+0,05·Cвх)(об.д) ±(0,1+0,05·Cвх)(об.д) |
| Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода, % - от 0,0 до 30,0 % - от 0,0 до 100 % | ±0,4 (об.д) ±1,0 (об.д) |
| Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана, % - от 0,0 до 2,0 % - Св. 2,0 до 5,0 % | ±0,2 (об.д) ±10 % отн. |
| Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода, аммиака, мг/м3 - от 0,0 до 20 мг/м3 - Св. 20 до 70 мг/м3 | ±4 мг/м3 ±20 % отн. |
| Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода, мг/м3 - от 0,0 до 10 мг/м3 - Св. 10 до 140 мг/м3 | ±2 мг/м3 ±20 % отн. |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10оС от условий, при которых проводилось определение основной погрешности в долях от пределов допускаемой основной погрешности | 0,5 |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности | 0,64 |
| Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с | 30 |
| Время прогрева газоанализатора, мин, не более | 5 |
| Длина линии связи USB, м, не более | 3 |
| Нагрузочная способность реле | 7А при 220В |
| Напряжение питания | 9...12 В |
| Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 5 |
| Интерфейс связи с компьютером | USB |
| Масса прибора, кг, не более | 1 |
| Габаритные размеры прибора, мм, не более | 138х67х35 |
| Рабочие условия прибора - температура воздуха, оС - относительная влажность, %(без конденсации влаги) - атмосферное давление, кПа | от - 20 до + 40 от 10 до 95 от 84 до 106 |
| Средний срок службы, лет | 5 |