Модификации газоанализатора

| Модификация | Кол. Изм. компонентов | Измеряемые компоненты | Диапазон измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| АНКАТ-7664Микро | 4 | Ех | 0 – 50 %НКПР |
|  |  | О2 | 0 – 30 %об. доли |
|  |  | СО | 0 – 200 мг/м3 |
|  |  | H2S | 0 – 40 мг/м3 |
| АНКАТ-7664Микро-01 | 3 | Ех | 0 – 50 %НКПР |
|  |  | О2 | 0 – 30 %об. доли |
|  |  | СО | 0 – 200 мг/м3 |
| АНКАТ-7664Микро-02 | 2 | О2 | 0 – 30 %об. доли |
|  |  | H2S | 0 – 40 мг/м3 |
| АНКАТ-7664Микро-03 | 2 | Ех | 0 – 50 %НКПР |
|  |  | H2S | 0 – 40 мг/м3 |
| АНКАТ-7664Микро-04 | 2 | Ех | 0 – 50 %НКПР |
|  |  | О2 | 0 – 30 %об. доли |
| АНКАТ-7664Микро-05 | 2*** | по заказу | 1 канал Ех, 1 канал ЭХЯ**** |
| АНКАТ-7664Микро-06 | 4*** | по заказу | 4 канала ЭХЯ**** |
| АНКАТ-7664Микро-07 | 3*** | по заказу | 3 канала ЭХЯ**** |
| АНКАТ-7664Микро-08 | 2*** | по заказу | 2 канала ЭХЯ**** |
| АНКАТ-7664Микро-09 | 3 | CO | 0 – 200 мг/м3 |
|  |  | SO2 | 0 – 20 мг/м3 |
|  |  | NO2 | 0 – 10 мг/м3 |
| АНКАТ-7664Микро-10 | 1 | СО2** | 0 – 2,0 % об.доли |
|  |  |  | 0 – 5,0 % об.доли |
|  |  |  | 0 – 10,0 % об.доли |
| АНКАТ-7664Микро-11 | 3 | СО2** | 0 – 2,0 % об.доли |
|  |  |  | 0 – 5,0 % об.доли |
|  |  |  | 0 – 10,0 % об.доли |
|  |  | СН4 | 0 - 99 %НКПР |
|  |  | О2 | 0 – 30 % об.доли |
| АНКАТ-7664Микро-12 | 1 | сумма СН* | 0 - 99 %НКПР |
| АНКАТ-7664Микро-13 | 1 | С3Н8** | 0 – 0,85 % об.доли |
|  |  |  | 0 - 50 %НКПР |
| АНКАТ-7664Микро-14 | 1 | СН4** | 0 - 99 %НКПР |
|  |  |  | 0 – 4,40 % об.доли |
| АНКАТ-7664Микро-15 | 2*** | по заказу | 1 канал оптический, 1 канал ЭХЯ**** |
| АНКАТ-7664Микро-16 | 3*** | по заказу | 1 канал оптический, 2 канал ЭХЯ**** |
| * сумма СН – сумма предельных углеводородов (метан, этан, пропан, бутан, пентан, гексан); ** диапазон измерений определяются при заказе; *** заказываемые компоненты ЕX, О2, СО, CO2, H2S, NO2, SO2, CH4, сумма CH, C3H8, Cl2, HCl, NH3; **** диапазоны измерения по каналам СО 0-50 или 0-200 мг/м3 и H2S 0–20 или 0-40 мг/м3 указываются при заказе |