| нфракрасные измерения Fluke 572-2 Диапазон температур инфракрасного канала от -30 °C до 900 °C (от -22 °F до 1652 °F) Погрешность (при соблюдении параметров калибровки при окружающей температуре 23 °C±2 °C) ≥ 0°C: ± 1°C или ± 1 % показаний, большая из величин от ≥-10 °C до <0 °C: ±2°C от <-10°C: ±3 °C ≥32°F: ± 2°F или ± 1% показаний, большая из величин от ≥14 °F до <32 °F: ±4 °F <14 °F: ±6 °F Повторяемость ИК-измерений ±0,5 % показания или ±0,5 °C (±1 °F), выбирается большее из значений Разрешение дисплея 0,1 °C / 0,1 °F Расстояние: измеряемая область 60:1 (вычисляется при 90 % энергии) Минимальный размер пятнаизмеряемой области 19 мм Лазерный указатель Двойной смещенный лазер, мощность излучения <1 мВт Спектральная чувствительность От 8 мкм до 14 мкм Время реакции отклика (95 %) <500 мс Коэффициент излучения Цифровая регулировка от 0,10 до 1,00 с шагом 0,01 или через встроенную таблицу распространенных материалов Контактные измерения Входной диапазон температур термопары типа К От -270 °C до 1372 °C (от -454 °F до 2501 °F) Входная погрешность термопары типа K (при средней температуре 23 °C ± 2 °C) <-40 °C: ±(1 °C ±+ 0,2 °/1 °C) ≥-40 °C: ±1 % или 1 °C, выбирается большее из значений <-40 °F: ±(2 °F ±+ 0,2 °/1 °F) ≥-40 °F: ±1 % или 2 °F, выбирается большее из значений Термопара тип К 0,1 °C / 0,1 °F Повторяемость измерений термопарой типа К ±0,5 % показания или ±0,5 °C (±1 °F), выбирается большее из значений Параметры измерения Сигнализация Hi/Low (Выше/Ниже предельного значения) Звуковая и двухцветная визуальная Отображение Мин/Макс/Средн/Дифф значений Да Переключение между шкалами Цельсия и Фаренгейта Да Подсветка Двухуровневая - обычная и повышенной яркости для работы в условиях слабого освещения Вход контактного датчика Одновременное отображение температуры щупа и инфракрасной температуры для термопары типа K Блокировка курка Да Объем памяти 99 результатов измерений Дисплей Графическая матрица размерами 98 x 96 пикселов с функциональным меню Система связи USB 2.0 Характеристики термопары типа К Диапазон измерений (шариковый датчик) От -40 °C до 260 °C (от -40 °F до 500 °F) Погрешность ± 1,1 °C (± 2,0 °F) от 0 °C до 260 °C (от 32 °F до 500 °F). Обычно в пределах 1,1 °C (2,0 °F) от -40 °C до 0 °C (от -40 °F до 32 °F) Длина кабеля Кабель термопары типа К длиной 1 м (40 дюймов) со стандартным миниатюрным разъемом термопар и шариковым наконечником Общие характеристики Безопасность и соответствие стандартам IEC 60825-1 FDA Laser КлассII IEC 61326-1 Соответствует CE CMC # 01120009 Рабочая температура От 0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F) Температура хранения От -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F) Относительная влажность От 10 % до 90 % отн. вл. без конденсации до 30 °C (86 °F) Высота над уровнем моря при эксплуатации 2000 метров над средним уровнем моря Вес 0,322 кг (0,7099 фунта) Питание 2 батареи типа АА Время автономной работы 8 часов при включенных лазере и подсветке; 100 часов при выключенных лазере и подсветке, при 100 % нагрузке (термометр постоянно включен) |  |
| --- | --- |

| Модель Название | Описание | Price List |
| --- | --- | --- |
| Fluke 572-2 | В комплект высокотемпературного инфракрасного термометра входят: Шариковый датчик термопары типа K Прочный твердый футляр Интерфейсный кабель USB 2.0 для подключения к компьютеру | По запросу |

| Температура | Price List |
| --- | --- |
| 80PK-1 | 80PK-1 Точечные щупы (типа К) | По запросу |
| 80PK-11 | 80PK-11 Термопарный датчик температуры типа K Flexible Cuff | По запросу |
| 80PK-25 | 80PK-25 | По запросу |
| 80PK-26 | 80PK-26 Универсальный датчик (типа К) | По запросу |
| 80PK-27 | 80PK-27 Промышленный плоский зонд (типа К) | По запросу |
| 80PK-8 | 80PK-8 Датчик температуры схомутом для труб (типа К) | По запросу |
| 80PK-9 | 80PK-9 Зонды общего назначения (типа К) | По запросу |