| Общие характеристики Максимальное напряжение между клеммой и заземлением или двумя клеммами 30 В Рабочая температура от -10 °C до 50 °C Температура хранения От - 30 до 60 °C Высота над уровнем моря при эксплуатации 2 000 метров Высота над уровнем моря при хранении 12 000 метров Относительная влажность (в %, работа без образования конденсата) Без конденсации 90% (от 10 °C до 30 °C) 75% (от 30 °C до + 40 °C) 45% (от 40 °C до + 50 °C) (Без образования конденсата) Требования по вибрации MIL-T-28800E, Класс 2 Требования к ударопрочности 1 м Степень защиты IEC 60529: IP52 Электромагнитная среда IEC 61326-1: портативное устройство Безопасность IEC 61010-1, макс. 30 В на землю, степень загрязнения 2 Блок питания Батареи 4 AA NEDA 1.5A IEC LR6 Размеры (В x Ш x Д) 52,5 мм x 84 мм x 188,5 мм Вес 515 г Измерение напряжения постоянного тока, мА Разрешение 0-24 мA Диапазон 0,001 мA Точность (% от показаний прибора + отсчеты) 0,010% + 2 мкА Температурный коэффициент ± (0,002% от показания прибора + 0,002% от диапазона) /°C ( <18 °C или >28 °C) Измерения милливольт и источник Разрешение От –10 мВ до 75 мВ Диапазон 0,01 мВ Точность (% от показаний прибора + отсчеты) 0,015% + 10 мкА Температурный коэффициент ± (0,002% от показания прибора + 0,002% от диапазона) /°C ( <18 °C или >28 °C) Вход и выход термопары TC Тип Диапазон (°C) Измерение (°C) Источник (°C) 1 год 2 года 1 год 2 года E от -250 до 200 °C 1.3 2 0.6 0.9 от -200 до -100 °C 0.5 0.8 0.3 0.4 от -100 до 600 °C 0.3 0.4 0.3 0.4 от 600 до 1000 °C 0.4 0.6 0.2 0.3 N от -200 до -100 °C 1 1.5 0.6 0.9 от -100 до 900 °C 0.5 0.8 0.5 0.8 от 900 до 1300 °C 0.6 0.9 0.3 0.4 J от -210 до -100 °C 0.6 0.9 0.3 0.4 от -100 до 800 °C 0.3 0.4 0.2 0.3 от 800 до 1200 °C 0.5 0.8 0.3 0.3 K от -200 до -100 °C 0.7 1 0.4 0.6 от -100 до 400 °C 0.3 0.4 0.3 0.4 от 400 до 1200 °C 0.5 0.8 0.3 0.4 от 1200 до 1372 °C 0.7 1 0.3 0.4 T от -250 до -200 °C 1.7 2.5 0.9 1.4 от -200 до 0 °C 0.6 0.9 0.4 0.6 от 0 до 400 °C 0.3 0.4 0.3 0.4 B от 600 до 800 °C 1.3 2 1 1.5 от 800 до 1000 °C 1 1.5 0.8 1.2 от 1000 до 1820 °C 0.9 1.3 0.8 1.2 R от -20 до 0 °C 2.3 2.8 1.2 1.8 от 0 до 100 °C 1.5 2.2 1.1 1.7 от 100 до 1767 °C 1 1.5 0.9 1.4 S от -20 до 0 °C 2.3 2.8 1.2 1.8 от 0 до 200 °C 1.5 2.1 1.1 1.7 от 200 до 1400 °C 0.9 1.4 0.9 1.4 от 1400 до 1767 °C 1.1 1.7 1 1.5 C от 0 до 800 °C 0.6 0.9 0.6 0.9 от 800 до 1200 °C 0.8 1.2 0.7 1 от 1200 до 1800 °C 1.1 1.6 0.9 1.4 от 1800 до 2316 °C 2 3 1.3 2 L от -200 до -100 °C 0.6 0.9 0.3 0.4 от -100 до 800 °C 0.3 0.4 0.2 0.3 от 800 до 900 °C 0.5 0.8 0.2 0.3 U от -200 до 0 °C 0.6 0.9 0.4 0.6 от 0 до 600 °C 0.3 0.4 0.3 0.4 BP от 0 до 1000 °C 1 1.5 0.4 0.6 от 1000 до 2000 °C 1.6 2.4 0.6 0.9 от 2000 до 2500 °C 2 3 0.8 1.2 XK от -200 до 300 °C 0.2 0.3 0.2 0.5 от 300 до 800 °C 0.4 0.6 0.3 0.6 G от 100 до 300 °C 1.6 2.4 1.2 1.8 от 300 до 1500 °C 1 1.5 1 1.5 от 1500 до 2320 °C 2 3 1.6 2.4 D от 0 до 300 °C 1.6 2.4 1.2 1.8 от 300 до 1500 °C 1 1.5 1 1.5 от 1500 до 2315 °C 2 3 1.6 2.4 P от 0 до 1000 °C 1.6 2.4 0.6 0.9 от 1000 до 1395 °C 2 3 0.8 1.2 Пн от –50 до 100 °C 1 1.5 0.4 0.6 от 100 до 1000 °C 1.6 2.4 0.6 0.9 от 1000 до 1410 °C 2 3 0.8 1.2 |  |
| --- | --- |