| Механические характеристики |
| --- |
| Размеры (В х Ш х Д) | 5,71 см x 6,09 см x 19,05 см |
|  | 2,25 д. x 2,4 д. x 7,5 д. |
| Вес | 0,24 кг |
| Характеристики условий эксплуатации |
| Рабочая температура | От 0 °C до +45 °C |
| Температура хранения | от –10 °C до +50 °C |
| Допустимая влажность при работе (без конденсации) | Без конденсации (< 10 °C) |
|  | 90 % отн. вл. (от 10 °C до 30 °C) |
|  | 75 % отн. вл. (от 30 °C до 40 °C) |
|  | 45 % отн. вл. (от 40 °C до 50 °C) |
| Абсорбция/коррозия | 30 °C, 95 % отн. вл., 5 дней |
|  | Обычные функции прибора |
| Высота над уровнем моря при эксплуатации | 2000 м |
| Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 м |
| Вибрация | MIL-PRF-28800F Класс 2 |
| Сопротивление ударам | Падение с высоты 1 м |
| Защищенность от электромагнитных помех (EMI), защищенность от радиопомех (RFI), электромагнитная совместимость (EMC) | EN61326-1:2006 |
| Соответствие стандартам безопасности |
| Ведомственные разрешения | CE |
|  | Класс III (SELV) степень загрязнения 2 |
| Прочие характеристики |
| Частота вспышки |
| Диапазон | От 30 до 300 000 вспышек в мин. |
|  | от 0,5 до 5 000 Гц |
| Точность | 0,02 % |
| Разрешение | От 30 до 999 вспышек в мин. = 0,1 |
|  | от 1 000 до 300 000 = 1 |
|  | от 0,5 Гц до 999 Гц = 0,1 |
|  | от 1 000 Гц до 5 000 Гц = 1 |
| Настройка частоты | Вспышки в мин. или Гц |
| Импульс вспышки |
| Продолжительность | Регулируется в мкс или градусах |
| Задержка | Регулируется в мкс или градусах |
| Подсветка |
| Цвет | Приблизительно 6500 К |
| Испускаемое излучение | 4 800 люкс при 6 000 вспышек в минуту на 30 см |
| Внешний триггер |
| Метод | Разъем для внешнего управления |
| Высокий уровень | От 3 В до 32 В |
| Низкий уровень | < 1 В |
| Минимальная ширина импульса | Соединение 50 мкс |