| Основные характеристики Fluke TiS50 Пространственное разрешение (IFOV) 2,8 мрад Разрешение детектора 220x165 Поле зрения 35,7 ° × 26,8 ° Отношение расстояния к размеру измеряемого участка 353:1 Беспроводное подключение Да Технология IR-Fusion® Режим AutoBlend™ 5 предустановок (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) Режим Picture-In-Picture (PIP — Кадр в кадре) 5 предустановок (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) Система фокусировки Нерегулируемая фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0,45 м (1,5 фута) Ударопрочный дисплей 3,5 дюйма (ландшафтный ), ЖК-дисплей 320x240 Прочная эргономичная конструкция для работы одной рукой Да Тепловая чувствительность (NETD) ≤0,08 °C при температуре объекта 30 °C (80 мK) Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже -10 °C) от -20 °C до +450 °C (от -4 °F до 842 °F) Уровень и диапазон Плавное автоматическое и ручное масштабирование Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами Да Быстрая автоматическая смена масштаба в ручном режиме Да Минимальный диапазон (ручной режим) 2,5 °C Минимальный интервал (автоматический режим) 5 °C Встроенная цифровая камера (видимый диапазон) 5 МП Частота кадров 9 Гц Лазерный указатель Да Хранение данных и захват изображений Расширенная SD-система памяти Внутренняя память 4 ГБ и съемная карта памяти Micro SD 4 ГБ Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой Форматы файлов изображений Нерадиометрические (.bmp) или (.jpeg) или полностью радиометрические (.is2); Для анализа нерадиометрических (.bmp, .jpg) файлов не требуется специальной программы Просмотр содержимого памяти Просмотр эскизов Программное обеспечение ПО SmartView® — ПО для проведения полного анализа и подготовки отчетов, а также Fluke Connect® (при наличии) Форматы файлов, в которые можно экспортировать изображение с помощью ПО SmartView® BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF Голосовая аннотация Да, с помощью головной гарнитуры Bluetooth (продается отдельно) IR-PhotoNotes™ Да (1 изображение) Стандартная видеозапись - Радиометрическая видеозапись - Форматы видеофайлов - Потоковое видео (дистанционный дисплей) - Аккумулятор Аккумуляторы (быстросменные, перезаряжаемые) Один литий-ионный «интеллектуальный» аккумуляторный источник питания с пятисегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда Ресурс аккумулятора Более четырех часов Время зарядки аккумуляторов Полная зарядка — 2,5 часа Время заряда аккумулятора Зарядка в тепловизоре (дополнительное внешнее зарядное устройство продается отдельно) Питание от сети Прибор может получать питание от сети через сетевой адаптер (от 100 до 240 В перем. тока, 50/60 Гц), который входит в комплект поставки Температурные измерения Погрешность ±2 C или 2% (при номинальной температуре 25 C, выбирается большее значение) Экранная подстройка коэффициента излучения Да (по номеру и таблице) Экранная компенсация фоновой температуры Да Экранная подстройка пропускания Да Цветовые палитры Стандартные палитры 8: "Горячий металл", сине-красная, высококонтрастная, желтая, желтая инвертированная, цвета нагрева металла, градации серого, градации серого инвертированная Палитры Ultra Contrast™ - Общие характеристики Цветовая сигнализация (сигнализация температуры) Высокая температура, низкая температура, изотермы Спектральный диапазон ИК От 7,5 мкм до 14 мкм Рабочая температура от –10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) Температура хранения от –20 °C до +50 °C (от –4 °F до 122 °F) Относительная влажность От 10 % до 95 % (без конденсации) Измерение температуры в центральной точке: Да Точечная температура Да Настраиваемые пользователем точечные маркеры 2 Центральный прямоугольник Расширяемый-сужаемый блок измерений с темп. МИН-МАКС-СРЕД Стандарты безопасности EN 61010-1: без категории, степень загрязнения 2, EN 60825-1: класс 2, EN 60529, EN 62133 (литиевая батарея) Электромагнитная совместимость EN 61326-1:2006, EN 55011: Класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 Маркировка C Tick IEC/EN 61326-1 US FCC EN61326-1; FCC часть 5, EN 55011: Класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 Вибро- и ударостойкость 2G, IEC 68-2-6 и 25G, IEC 68-2-29 Устойчивость к падению с высоты Сконструированы таким образом, чтобы выдерживать падение с высоты 2 м (6,5 футов) Размеры (В × Ш × Д) 26,7 x 10,1 x 14,5 мм (10,5 x 4,0 x 5,7 дюйма) Масса (с аккумулятором) Нерегулируемая фокусировка 0,72 кг (1,6 фунта), ручная фокусировка 0,77 кг (1,7 фунта) Класс защиты корпуса Класс защиты IP54 (ограниченная защита от проникновения пыли и защита от водяных брызг с любого направления) Гарантия Двухлетняя (стандартная), доступны расширенные гарантийные соглашения Рекомендуемый интервал калибровки Два года (при нормальной эксплуатации и нормальном износе) Поддерживаемые языки Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |  |
| --- | --- |

| Модель Название | Описание |
| --- | --- |
| FLK-TiS50 | В комплек т поставки входят: Тепловизор Блок питания/зарядное устройство переменного тока с сетевыми адаптерами для зарядки аккумуляторов и питания от переменного тока Один прочный литий-ионный "интеллектуальный" аккумулятор Мягкий футляр для транспортировки Заявление о заводской калибровке Руководство по началу работы Паспорт безопасности |

| Элементы питания и сетевые адаптеры |
| --- |
| АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО TI | АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО TI |
| FLK-TI-SBP3 | Дополнительный блок аккумуляторов для инфракрасных камер TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS40, TiS45, TiS20, TiS10, Ti400, Ti300, Ti200, Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, TiR125, TiR110, TiR105, Ti32, Ti29 и Ti27. |