| Точность измерений |
| --- |
| Напряжение постоянного тока | 30,000 В 0,02%+ 2 единицы (верхняя часть дисплея) 30,000 В 0,02%+ 2 единицы (нижняя часть дисплея) 100,00 мВ 0,02% + 2 единицы -10,00 мВ - 75,00 мВ 0,025 % + 1 единица (через TC разъем) |
| Сила постоянного тока | 24,000 мА 0,02% + 2 единицы |
| Сопротивление | 0,0 - 400,0 Ω 0,1 Ω (4-хжильный), 0.15 Ω (2-х- и 3-хжильный) 401 - 1500 Ω 0,5 Ω (4-хжильный), 1 Ω (2-х- и 3-хжильный) 1500 - 3200 Ω 1 Ω (4-хжильный), 1,5 Ω (2-х- и 3-хжильный) |
| Частота | 2,0 - 1000,0 CPM 0,05 % + 1 единица 1,0 - 1100,0 Гц 0,05 % + 1 единица 1,00 кГц - 10,00 кГц 0,05 % + 1 единица Чувствительность Минимум двойной амплитуды 1 В |
| Давление | Точность От 0,025% диапазона при использовании любого из 29 безопасных модулей давления. (для получения подробных спецификаций см. модули давления в дополнительном оборудовании и аксессуарах) Имеются модули для дифференциального, манометрического, абсолютного, двойного, высокого давления и для вакуума. |

| Точность возбуждения |
| --- |
| Напряжение постоянного тока | 100,00 мВ 0,02%+2 единицы 10,000 В 0,02%+2 единицы -10,00 мВ - 75,00 мВ 0,025 % + 1 единица (через TC разъем) |
| Сила постоянного тока | 24,000 мА (Возбуждение) 0,02% + 2 единицы 24,000 мА (Моделирование) 0,02% + 2 единицы |
| Сопротивление | 15,0 - 400,0 Ω 0.15 Ω (ток. возб. 0,15 - 0.5 мА), 0,1 Ω (ток возб. 0,5 - 2 мА) 401 - 1500 Ω 0,5 Ω (ток возбуждения 0,05 - 0,8 мА) 1500 - 3200 Ω 1 Ω (ток возбуждения 0,05 - 0,4 мА) |
| Частота | 2,0 - 1000,0 CPM 0,05% 1,0 - 1100,0 Гц 0,05% 1,00 кГц - 10,00 кГц 0,25% Форма сигнала: Прямоуг. импульс двойной амплитуды 5 В, отклонение -0.1 В |

| Импульсные RTD трансмиттеры и термопары |
| --- |
| Точность измерений: | NI-120 0,2 °C PT-100 (385) 0,33 °C PT-100 (393) 0,3 °C PT-100 (JIS) 0,3 °C PT-200 (385) 0,2 °C PT-500 (385) 0,3 °C PT-1000 (385) 0,2 °C Разрешение: 0,1 °C J: 0,7 °C K: 0,8 °C T: 0,8 °C E: 0,7 °C R: 1,8 °C S: 1,5 °C B: 1,4 °C L: 0,7 °C U: 0,75 °C N: 0,9 °C Разрешение J, K, T, E, L, N, U: 0,1 °C, 0,1 °F B, R, S: 1 °C, 1 °F XK 0.6°C BP 1.2°C |
| Точность возбуждения: | NI-120 0,2 °C PT-100 (385) 0,33 °C PT-100 (393) 0,3 °C PT-100 (JIS) 0,3 °C PT-200 (385) 0,2 °C PT-500 (385) 0,3 °C PT-1000 (385) 0,2 °C Разрешение: 0,1 °C Примечание: Точность указана для измерений, произведенных с помощью 4 проводов. J: 0,7 °C K: 0,8 °C T: 0,8 °C E: 0,7 °C R: 1,4 °C S: 1,5 °C B: 1,4 °C L: 0,7 °C U: 0,75 °C N: 0,9 °C Разрешение J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, B, R, S: 1 °C XK 0.6°C BP 1.2°C |

| Характеристики |
| --- |
| Линейно-нарастающие функции | Функции возбуждения: Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура, давление. Функции линейного изменения Функция медленного, быстрого (пилообразного) линейного изменения, пошаговая функция (шаг 25%) |
| Функция мощности сети | Напряжение: 24 В Точность: 10% Максимальный ток: 22 мА, защита от короткого замыкания |
| Функции задания шага | Функции возбуждения: Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура, давление. Шаги 25% диапазона, 100% диапазона |

| Требования к окружающей среде |
| --- |
| Рабочая температура | -10 °C ... +55 °C |
| Температура хранения | -20 °C ... 71 °C |
| Высота над уровнем моря при эксплуатации | 3000 м |

| Электрический стандарт безопасности |
| --- |
| Полученные одобрения | EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992 |

| Механические и общие характеристики |
| --- |
| Размер | 130 x 236 x 61 мм |
| Вес | 0,65 кг |
| Батареи | 4 щелочных элемента AA |
| Замена аккумуляторных батарей | Отдельный аккумуляторный отсек для быстрой смены батареи без нарушения отметки о калибровке |
| Присоединения к боровому порту | Соединительное устройство блока давления |