| Основные характеристики Fluke TiS75 |
| --- |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 2,0 мрад |
| Разрешение детектора | 320 x 240 |
| Поле зрения | 35,7 ° × 26,8 ° |
| Отношение расстояния к размеру измеряемого участка | 504:1 |
| Беспроводное подключение | Да |
| Технология IR-Fusion® |
| Режим AutoBlend™ | 5 предустановок (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) |
| Режим Picture-In-Picture (PIP — «Картинка в картинке») | 5 предустановок (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) |
| Система фокусировки | Ручная фокусировка, минимальное расстояние фокусировки — 0,15 м (6 дюймов) |
| Ударопрочный дисплей | 3,5-дюймовый ЖК-дисплей с горизонтальным расположением, 320 x 240 |
| Прочная эргономичная конструкция для управления одной рукой | Да |
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0,08 °C при температуре объекта 30 °C (80 мK) |
| Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже -10 °C) | от -20 до +550 °C (от -4 до 1022 °F) |
| уровень и чувствительность | Плавное автоматическое и ручное масштабирование |
| Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да |
| Быстрая автоматическая смена масштаба в ручном режиме | Да |
| Минимальный интервал (в ручном режиме) | 2,5 °C |
| Минимальный интервал (автоматический режим) | 5 °C |
| Встроенная цифровая камера (видимый свет) | 5 Мп |
| Частота кадров | 9 Гц или 30 Гц |
| Лазерный указатель | Да |
| Хранение данных и фиксация изображений |
| Расширяемое картой SD запоминающее устройство | Внутренняя память 4 ГБ и съемная карта памяти Micro SD 4 ГБ |
| Механизм фиксации, просмотра и сохранения изображений | Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
| Форматы файлов изображений | Без радиометрических данных (.bmp) или (.jpeg) или с полными радиометрическими данными (.is2); Для работы с файлами без радиометрических данных (.bmp, .jpg) специального программного обеспечения не требуется |
| Просмотр содержимого памяти | Просмотр миниатюр |
| Программное обеспечение | ПО SmartView® — для проведения полного анализа и подготовки отчетов |
| Экспорт данных в файлы с помощью ПО SmartView® в форматах | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF |
| Голосовая аннотация | Да, с помощью головной гарнитуры Bluetooth (продается отдельно) |
| IR-PhotoNotes™ | Да (3 изображения) |
| Стандартная видеозапись | Да |
| Видеозапись с радиометрическими данными | Да |
| Форматы видеофайлов | Без радиометрических данных (MPEG — кодирование .AVI) и с полными радиометрическими данными (.IS3) |
| Потоковое видео (дистанционное отображение) | Да |
| Батарея |
| Батареи (сменные, заряжаемые) | Две литий-ионных "интеллектуальных" аккумуляторных батареи с пятисегментным светодиодным индикатором для отображения уровня заряда |
| Время работы от батареи | Более четырех часов |
| Время заряда аккумуляторной батареи | 2,5 часа до полного заряда |
| Способ заряда аккумуляторной батареи | Зарядное устройство для двух батарей или заряд непосредственно в тепловизоре |
| Работа от сети переменного тока | Прибор может работать от сети переменного тока (от 100 до 240 В, 50/60 Гц) с входящим в комплект сетевым адаптером |
| Измерения температуры |
| Точность | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) |
| Коррекция коэффициента излучения на экране | Да (по номеру и таблице) |
| Температурная компенсация отражения фона на экране | Да |
| Подстройка коэффициента передачи на экране | Да |
| Цветовые палитры |
| Стандартные палитры | 8: "Горячий металл", сине-красная, высококонтрастная, желтая, желтая инвертированная, цвета нагретого металла, градации серого, градации серого инвертированная |
| Палитры Ultra Contrast™ | 8: "Горячий металл" Ultra, сине-красная Ultra, высокого контраста Ultra, желтая Ultra, желтая инвертированная Ultra, цвета нагретого металла Ultra, градации серого Ultra, градации серого инвертированная Ultra |
| Общие характеристики |
| Цветовая сигнализация (сигнализация температуры) | Высокая температура, низкая температура, изотермы |
| ИК диапазон спектра | От 7,5 до 14 мкм |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +50 °C (от 14 до 122 °F) |
| Температура хранения | от -20 до +50 °C (от -4 до 122 °F) |
| Относительная влажность | От 10 % до 95 % (без конденсации) |
| Измерение температуры в центральной точке | Да |
| Измерение температуры в точке | Да |
| Определяемые пользователем маркеры точек | ="3" |
| Центральный прямоугольник | Настраиваемый по ширине и высоте прямоугольник измерений с темп. МИН-МАКС-СРЕД |
| Стандарты безопасности | EN 61010-1: без категории, степень загрязнения 2, EN 60825-1: класс 2, EN 60529, EN 62133 (литиевая батарея) |
| Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2006, EN 55011: Класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
| Сертифицирована C Tick (в Австралии и Новой Зеландии) | IEC/EN 61326-1 |
| US FCC | EN61326-1; FCC часть 5, EN 55011: Класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
| Вибро- и ударостойкость | 2G, IEC 68-2-6 и 25G, IEC 68-2-29 |
| Устойчивость к падению с высоты | Конструкция выдерживает падение с высоты 2 м (6,5 футов) |
| Размеры (В × Ш × Д) | 26,7 x 10,1 x 14,5 мм (10,5 x 4,0 x 5,7 дюйма) |
| Масса (с батареей) | С фиксированной фокусировкой 0,72 кг (1,6 фунта), с ручной фокусировкой 0,77 кг (1,7 фунта) |
| Класс защиты корпуса | IP54 (ограниченная защита от пыли; защита от водяных брызг с любого направления) |
| Гарантия | Два года (стандартная), возможны соглашения о расширенной гарантии |
| Рекомендуемый период калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальной амортизации) |
| Поддерживаемые языки | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |