Основные характеристики IFOV со стандартной линзой (пространственное разрешение) 1,31 мрад Разрешение детектора 320 × 240 (76 800 пикселей) Поле зрения 24° (Г) x 17° (В) Минимальное расстояние фокусировки 15 см (приблиз. 6 дюймов) IFOV с дополнительным телеобъективом 0,65 мрад Поле зрения 12° (Г) x 9° (В) Минимальное расстояние фокусировки 45 см (приблизительно 18 дюймов) IFOV с дополнительным широкоугольным объективом 2,62 мрад Поле зрения 46° (Г) x 34° (В) Минимальное расстояние фокусировки 15 см (приблиз. 6 дюймов) SuperResolution (Сверхразрешение)* В программном обеспечении Увеличение резкости изображения - Система автоматической фокусировки LaserSharp® Да, для стабильно четких изображений. Каждый. Раз. Всегда. Лазерный дальномер Да, вычисляет расстояние до цели для получения точных сфокусированных изображений и отображает расстояние на экране Расширенная ручная фокусировка Да Потоковое видео (дистанционный дисплей) Через USB или WiFi Сенсорный экран (емкостный) Цветной ландшафтный ЖК-дисплей VGA (640 x 480) размером 14,4 см (5,7 дюйма) с подсветкой Беспроводное подключение Да, к ПК, iPhone® и iPad® (iOS 4s и более поздние версии), Android™ 4.3 и выше, а также подключение через WiFi и LAN (при наличии) Технология IR-Fusion® Да Режим AutoBlend™ Да Picture-In-Picture (PIP): режим «кадр в кадре» Да Непрерывная работа AutoBlend™ - Прочная эргономичная конструкция для работы одной рукой Вращающийся (поворотный объектив) >180 градусов Тепловая чувствительность (NETD) ≤ 0,05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мK) Режим фильтрации (улучшение NETD) ≤ 0,04 °C при температуре объекта 30 °C (40 мK) Уровень и диапазон Плавное автоматическое и ручное масштабирование Регулируемые на сенсорном экране уровень / диапазон Да. Диапазон и уровень можно легко и быстро отрегулировать простым прикосновением к экрану. Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами Да Быстрая автоматическая смена масштаба в ручном режиме Да Минимальный диапазон (в ручном режиме) 2,0 °C (3,6 °F) Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) 3,0 C (5,4 F) Встроенная цифровая камера (видимый диапазон) Для промышленного применения, 5 мегапикселей Частота кадров Модели 60 или 9 Гц Лазерный указатель Да Светодиодный фонарик Да Цифровое увеличение 2x, 4x Хранение данных и захват изображений Расширенные функции памяти Съемная карта памяти micro SD, встроенная флеш-память, возможность сохранения на USB, непосредственная загрузка через подключение USB к ПК Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой Редактирование изображений после создания (на камере) Да. Проведение анализа на камере в полевых условиях. Расширенные текстовые аннотации Да. В том числе стандартные ярлыки, а также программируемые пользователем опции. Форматы файлов Нерадиометрические (.bmp) или (.jpeg) или полностью радиометрические (.is2); для анализа нерадиометрических (.bmp, .jpg и .avi) файлов не требуется программное обеспечения для анализа Просмотр содержимого памяти Полноразмерный просмотр и просмотр в виде миниатюр Программное обеспечение ПО SmartView®, Fluke Connect® (при наличии) и мобильное приложение SmartView® — программное обеспечение для подробного анализа и составления отчетов Форматы файлов, в которые можно экспортировать изображение с помощью ПО SmartView® BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF Голосовая аннотация Максимальное время записи одного изображения — 60 секунд, возможен просмотр записи на камере; в комплект входят наушники с Bluetooth соединением IR-PhotoNotes™ Да Текстовая аннотация Да Видеозапись Стандартная и радиометрическая Файловые форматы видео Нерадиометрический (MPEG — кодировка .AVI) и полностью радиометрический (.IS3) Удаленное управление и работа (для решения нестандартных и сложных задач) - Автозахват (температура и интервал) Да Аккумулятор Аккумуляторы (быстросменные, перезаряжаемые) Два литий-ионных "интеллектуальных" аккумуляторных источника питания с пятисегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда Ресурс аккумулятора Три часа непрерывного использования с одним батарейным источником питания Время зарядки аккумуляторов Полная зарядка — 2,5 часа Время заряда аккумулятора Двухсекционное зарядное устройство или зарядка батарей непосредственно в тепловизоре. Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) Питание от сети Прибор может получать питание от сети через сетевой адаптер (от 100 до 240 В перем. тока, 50/60 Гц), который входит в комплект поставки Функции энергосбережения Настраиваемые пользователем режимы сниженного энергопотребления и отключения питания Температурные измерения Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) от -20 °C до +850 °C (от -4 °F до +1562 °F) Погрешность ±2 C или 2 % (при номинальной температуре 25 C, выбирается большее значение) Экранная подстройка коэффициента излучения Да (по номеру и таблице) Экранная компенсация фоновой температуры Да Экранная подстройка пропускания Да Цветовые палитры Стандартные палитры 8: "Горячий металл", сине-красная, высококонтрастная, желтая, желтая инвертированная, цвета металла, градации серого, градации серого инвертированная Палитры Ultra Contrast™ 8: "Горячий металл" Ultra, сине-красная Ultra, высокого контраста Ultra, желтая Ultra, желтая инвертированная Ultra, цвета нагрева металла Ultra, градации серого Ultra, градации серого инвертированная Ultra Общие характеристики Цветовая сигнализация (сигнализация температуры) Высокотемпературная и низкотемпературная Спектральный диапазон ИК от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) Рабочая температура от –10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) Температура хранения от -20 °C до +50 °C (от -4 °F до 122 °F) без батарей Относительная влажность от 10 % до 95 % без конденсации Измерение температуры в центральной точке: Да Точечная температура Маркеры горячих и холодных точек Настраиваемые пользователем точечные маркеры 3 настраиваемых пользователем точечных маркера Центральный прямоугольник Расширяемый-сужаемый блок измерений с темп. МИН-МАКС-СРЕД Безопасность IEC 61010-1: категория перенапряжения II, степень загрязнения 2 Электромагнитная совместимость IEC 61326-1: Базовая ЭМ-среда CISPR11, Группа 1, Класс А Австралийский RCM IEC/61326-1 US FCC CFR 47, часть 15 подчасть B Вибрация. 0,03 g2/Гц (3,8 единиц среднекв. ускорения), 2.5g IEC 68-2-6 Ударопрочность: 25 G, IEC 68-2-29 Устойчивость к падению с высоты Выдерживает падение с высоты 1 метр (3,4 фута) со стандартным объективом Размеры (В × Ш × Д) 27,3 см x 15,9 см x 9,7 см (10,8 дюйма x 6,3 дюйма x 3,8 дюйма) Масса (с аккумулятором) 1,5 кг (3,3 фунта) Класс защиты корпуса Класс защиты IP54 (ограниченная защита от проникновения пыли и защита от водяных брызг с любого направления) Гарантия Двухлетняя (стандартная), доступны расширенные гарантийные соглашения Рекомендуемый интервал калибровки Два года (при нормальной эксплуатации и нормальном износе) Поддерживаемые языки Английский, , русский и другие * Скоро ожидается после обновления прошивки

Информация для заказа

| одель Название Описание FLK-TiX520-9Hz В комплект входят: Тепловизор со стандартным инфракрасным объективом Сетевой адаптер и зарядное устройство для аккумуляторных батарей (включая универсальные адаптеры переменного тока) Два прочных литий-ионных "интеллектуальных" батарейных источника питания Кабель USB Видеокабель HDMI Наушники с Bluetooth соединением (при наличии) Прочный жесткий футляр для переноски Регулируемый ремешок для ношения на шее и на руке Флеш-накопитель с программным обеспечением SmartView® и руководствами пользователя Регистрационная карточка гарантии и сертификат калибровки FLK-TiX520-60Hz В комплект входят: Тепловизор со стандартным инфракрасным объективом Сетевой адаптер и зарядное устройство для аккумуляторных батарей (включая универсальные адаптеры переменного тока) Два прочных литий-ионных "интеллектуальных" батарейных источника питания Кабель USB Видеокабель HDMI Наушники с Bluetooth соединением (при наличии) Прочный жесткий футляр для переноски Регулируемый ремешок для ношения на шее и на руке Флеш-накопитель с программным обеспечением SmartView® и руководством пользователя Регистрационная карточка гарантии и сертификат калибровки Опции и дополнительные ксессуары FLK-LENS/25MAC2 Объектив инфракрасного диапазона для макросъемки с разрешением 25 микрон FLK-LENS/TELE2 Телеобъектив инфракрасного диапазона с 2-кратным увеличением FLK-LENS/4XTELE2 Телеобъектив инфракрасного диапазона с 4-кратным увеличением FLK-LENS/WIDE2 Широкоугольный объектив инфракрасного диапазона BOOK-ITP Введение в принципы термографии Программное обеспечение Программное обеспечение SmartView ПО для анализа и создания отчетов Fluke SmartView® — входит в комплект каждой инфракрасной камеры и визуального инфракрасного термометра Fluke, загрузить » Загрузить мобильное приложение Fluke SmartView в App Store - поиск по словам "SmartView" Элементы питания и сетевые адаптеры АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО TI АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО TI FLK-TI-SBP4 Дополнительный блок аккумуляторов для инфракрасных камер TiX520 и TiX560. |  |
| --- | --- |