Характеристики:  FLUKE MDA-510 и FLUKE MDA-550

| Функция измерения |
| --- |
| Напряжение постоянного тока (В пост. тока) |
| Максимальное напряжение с датчиком 10:1 или 100:1 | 1000 В |
| Максимальное разрешение с датчиком 10:1 или 100:1 | 1 мВ |
| Показание на полной шкале | 999 отсчетов |
| Погрешность 4 с - 10 мкс/дел. | ±(3 % + 6 отсчетов) |
| Максимальное напряжение с датчиком 10:1 или 100:1 | 1000 В |
| Максимальное разрешение с датчиком 10:1 или 100:1 | 1 мВ |
| Показание на полной шкале | 999 отсчетов |
| 50 Гц | ±(3 % + 10 отсчетов) - 0,6 % |
| 60 Гц | ±(3 % + 10 отсчетов) - 0,4 % |
| от 60 Гц до 20 кГц | ±(4 % + 15 отсчетов) |
| от 20 кГц до 1 МГц | ±(6 % + 20 отсчетов) |
| от 1 МГц до 25 МГц | ±(10 % + 20 отсчетов) |
| Истинные среднеквадратичные значения напряжения (В перем. тока + В пост. тока) |
| Максимальное напряжение с датчиком 10:1 или 100:1 | 1000 В |
| Максимальное разрешение с датчиком 10:1 или 100:1 | 1 мВ |
| Показание на полной шкале | 1100 отсчетов |
| Пост. ток до 60 Гц | ±(3 % + 10 отсчетов) |
| от 60 Гц до 20 кГц | ±(4 % + 15 отсчетов) |
| от 20 кГц до 1 МГц | ±(6 % + 20 отсчетов) |
| от 1 МГц до 25 МГц | ±(10 % + 20 отсчетов) |
| Напряжение ШИМ (V шим) |
| Назначение | Измерение сигналов с широтно-импульсной модуляцией, например на выходе инвертора электродвигателя |
| Принцип | Показания соответствуют эффективному напряжению, вычисляемому путем усреднения отсчетов по целому числу периодов основной частоты |
| Погрешность | Как при измерении напряжения перем. + пост. тока для синусоидальных сигналов |
| Пиковое напряжение (V пиковое) |
| Режимы | Максимальное пиковое значение, минимальное пиковое значение или межпиковое значение |
| Максимальное напряжение с датчиком 10:1 или 100:1 | 1000 В |
| Максимальное разрешение с датчиком 10:1 или 100:1 | 10 мВ |
| Погрешность |
| Максимальное пиковое значение, минимальное пиковое значение | ±0,2 деления |
| Межпиковое значение | ±0,4 деления |
| Показание на полной шкале | 800 отсчетов |

| Общая характеристика |
| --- |
| Ток (AMP) с использованием токоизмерительных клещей |
| Диапазоны | Такие же, как для напряжения перем. тока, перем. + пост. тока или пикового значения |
| Коэффициенты усиления | 0,1 мВ/A, 1 мВ/A, 10 мВ/A, 20 мВ/A, 50 мВ/A, 100 мВ/A, 200 мВ/A, 400 мВ/A |
| Погрешность | Такая же, как для напряжения перем. тока, перем. + пост. тока или пикового значения (добавить погрешность токоизмерительных клещей) |
| Частота (Гц) |
| Диапазон | От 1,000 Гц до 500 МГц |
| Показание на полной шкале | 999 отсчетов |
| Погрешность | ±(0,5 % + 2 отсчетов) |
| Соотношение напряжение/частота (В/Гц) |
| Назначение | Для отображения измеренного значения V ШИМ (см. V ШИМ), деленного на значение основной частоты на приводах с регулируемой частотой вращения двигателей переменного тока |
| Погрешность | % V среднеквадр. + % Гц |
| Дисбаланс напряжения на входе привода |
| Назначение | Для отображения максимальной разницы в процентах одной из фаз по сравнению со средним значением 3 истинных среднеквадратичных значений напряжения |
| Погрешность | Ориентировочный процент на основе значений напряжения перем. + пост. тока |
| Асимметрия напряжения на выходе привода и входе двигателя |
| Назначение | Для отображения максимальной разницы в процентах одной из фаз по сравнению со средним значением 3 значений напряжения ШИМ |
| Погрешность | Ориентировочное значение в процентах на основе значений напряжения ШИМ |
| Асимметрия тока на входе привода |
| Назначение | Для отображения максимальной разницы в процентах одной из фаз по сравнению со средним значением 3 значений переменного тока |
| Погрешность | Ориентировочный процент на основе значений силы перем. + пост. тока |
| Асимметрия напряжения на выходе привода и входе электродвигателя |
| Назначение | Для отображения максимальной разницы в процентах одной из фаз по сравнению со средним значением 3 значений переменного тока |
| Погрешность | Ориентировочный процент на основе значений переменного тока |
| Время нарастания и спада |
| Показания | Разница напряжения (dV), разница во времени (dt), разница напряжения/времени (dV/dt), выброс |
| Погрешность | Как погрешность осциллографа |
| Гармоники и спектр |
| Гармоники | Пост. ток до 51-й |
| Диапазоны спектра | 1–9 кГц, 9–150 кГц (фильтр 20 МГц вкл.), до 500 МГц (модуляция напряжения) |
| Напряжение на концах вала |
| Событий в секунду | Ориентировочное процентное значение на основе измерений времени нарастания и спада (импульсные разряды) |
| Регистрация данных отчета |
| Количество экранов | 50 типовых экранов могут быть сохранены в отчетах (зависит от коэффициента сжатия) |
| Передача на ПК | С помощью USB-накопителя 2 ГБ или кабеля мини-USB - USB и FlukeView™ 2 для измерительного прибора ScopeMeter™ |
| Настройки датчика |
| Датчик напряжения | 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1 |
| Токоизмерительные клещи | 0,1 мВ/A, 1 мВ/A, 10 мВ/A, 20 мВ/A, 50 мВ/A, 100 мВ/A, 200 мВ/A, 400 мВ/A |
| Датчик напряжения на валу | 1:1, 10:1, 100:1 |