ехнические характеристики Fluke 435-II

Входные характеристики

| Входы напряжения |
| --- |
| Число входов | 4 (3 фазы + нейтраль), связь по постоянному току |
| Максимальное входное напряжение | 1000 В (среднекв. знач.) |
| Номинальный диапазон по напряжению | Выбираемый: 1–1000 В |
| Макс. пиковое напряжение сигнала | 6 кВ (только в переходном режиме) |
| Полное входное сопротивление | 4 МОм//5 пФ |
| Полоса пропускания | > 10 кГц, до 100 кГц для переходного режима |
| Масштабирование | 1:1, 10:1, 100:1, 1 000:1 10 000:1 и переменное |
| Входы тока |
| Число входов | 4 (3 фазы + нейтраль), связаны по постоянному или переменному току |
| Тип | Клещи или трансформатор тока с выходным напряжением в мВ или i430flex-TF |
| Диапазон | 0,5–600 А (среднекв. знач.) с включенным датчиком i430flex-TF (с чувствительностью 10x) 5–6 000 А (среднекв. знач.) с включенным датчиком i430flex-TF (с чувствительностью 1x) 0,1 мВ/A–1 В/А и настраивается для использования с помощью дополнительных клещей для постоянного или переменного тока |
| Полное входное сопротивление | 1 МОм |
| Полоса пропускания | > 10 кГц |
| Масштабирование | 1:1, 10:1, 100:1, 1 000:1 10 000:1 и переменное |
| Система дискретизации Fluke 435 |
| Разрешение | 16-битный аналогово-цифровой преобразователь на 8 каналах |
| Максимальная частота дискретизации | 200 тыс. выборок в секунду по каждому из каналов одновременно |
| Среднеквадратичная дискретизация | 5000 выборок в периодах 10/12 в соответствии с IEC61000-4-30 |
| Синхронизация ФАПЧ | Синхронизация ФАПЧ 4096 выборок в периодах 10/12 в соответствии с IEC61000-4-7 |
| Номинальная частота | 50 и 60 Гц |

Режимы отображения Fluke 435

| Выводы форм сигнала на дисплей | Доступно во всех режимах с помощью клавиши SCOPE (осциллограф) Экранный режим по умолчанию для функций "Переходные процессы" Частота обновления — 5 раз в секунду Отображает 4 периода формы сигнала на экране, одновременно до 4 таких форм |
| --- | --- |
| Векторная диаграмма | Доступно во всех режимах через вывод формы сигнала на дисплей осциллографа Вид по умолчанию для режима "Дисбаланс" |
| Показания мультиметра | Доступно во всех режимах, за исключением "Монитор" и "Переходные процессы", обеспечивает табулированное представление всех имеющихся показаний прибора Возможность полной настройки до 150 показаний прибора в режиме "Регистратор" |
| График тенденции | Доступно во всех режимах, за исключением режима "Переходные процессы" Один вертикальный указатель с минимальным, максимальным и средним показаниями прибора в позиции указателя |
| Гистограмма | Доступно в режимах "Монитор" и "Гармоники" |
| Список событий | Доступно во всех режимах Предоставляет информацию о периодах 50/60** формы сигнала и соответствующие среднеквадратичные значения в периоде 1/2 в Вольтах и Амперах |

Режимы измерения

| Осциллограф | 4 осциллограммы напряжения, 4 осциллограммы тока, В (среднекв. знач.), Vfund (напряжение основной гармоники) А (среднекв. знач.), A (основной гармоники), В на курсоре, А на курсоре, сдвиги по фазе |
| --- | --- |
| Вольты/Амперы/Герцы | В (среднекв. знач.) — от фазы к фазе, В (среднекв. знач.) — от фазы к нейтральному положению, Vpeak (пиковое напряжение), амплитудный фактор (В), Apeak (пиковый ток) — А (среднекв. знач.), амплитудный фактор (А), Гц |
| Минимумы и максимумы | В (среднекв. знач.) ½, А (среднекв. знач.) ½, Pinst с программируемыми пороговыми уровнями для обнаружения событий |
| Гармоники, постоянный ток, 1-50, до 9-й гармоники для 400 Гц | Гармоники — Вольты, THD, гармоники — Амперы, K-фактор — Амперы, гармоники — Ватты, THd — Ватты, K-фактор — Ватты, промежуточная гармоника — Вольты, промежуточная гармоника — Амперы, В (среднекв. знач.), А (среднекв. знач.) (относительно основного или общего среднеквадратичного значения) |
| Мощность и энергия | В (среднекв. знач.), А (среднекв. знач.), Вт (полное) , Вт (основное)., В-А (полное), В-А (основное), В-А (гармоники), В-А (дисбаланс), вар, PF, коэффициент реактивной мощности (DPF), CosQ, коэффициент эффективности, Вт (прямой), Вт (обратный) |
| Калькулятор потерь энергии | Вт (основное), В-А (гармоники), В-А (дисбаланс), вар, А, потери активные, потери реактивные, гармоники потерь, дисбаланс потерь, нейтраль потерь, стоимость потерь (на основе определенной пользователем стоимости / кВт-ч) |
| Эффективность преобразователя (требуются дополнительные клещи для постоянного тока) | Вт (полное), Вт (основное), Вт (постоянный ток), эффективность, В (постоянный ток), А (постоянный ток), В (среднекв. знач.), А (среднекв. знач.), Гц |
| Разбаланс | В (отриц., %), В (нулевое, %), А (отриц., %), А (нулевое, %), В (основное), А (основное), сдвиги по фазе — В и А |
| Бросок тока | Пусковой бросок тока, длительность пускового броска, А (среднекв. знач.) ½, В (среднекв. знач.) ½ |
| Монитор | В (среднекв. знач.), А (среднекв. знач.), гармоника — Вольты, THD — Вольты, PLT, В (среднекв. знач.) ½, А (среднекв. знач.) ½, Гц, провалы и выбросы, прерывания, резкие скачки напряжения, дисбаланс и управляющие сигналы сети. Все параметры измеряются одновременно в соответствии со стандартом EN50160 Применяется маркировка в соответствии со стандартом IEC61000-4-30, чтобы указать ненадежные показания прибора из-за провалов или выбросов |
| Фликер | Pst (1 мин.), Pst, Plt, Pinst, В (среднекв. знач.) ½, А (среднекв. знач.) ½, Гц |
| Переходные процессы | Осциллограммы переходных процессов — 4 для напряжения и 4 для тока, запускается: В (среднекв. знач.) ½, А (среднекв. знач.) ½, Pinst |
| Управляющие сигналы сети | Относительное напряжение сигнала и абсолютное напряжение сигнала, усредненные за три секунды, для двух задаваемых частот сигнала |
| Волнообразная кривая мощности | В (среднекв. знач.) ½, А (среднекв. знач.) ½, Вт, Гц и формы сигнала осциллографа для Ампер и Ватт по заданному напряжению |
| Регистратор | Пользовательский выбор до 150 параметров качества электроэнергии, измеряемых одновременно по 4 фазам |

Технические параметры Fluke 435-II

| Параметры | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерение напряжения |
| Стреднеквадратичное напряжение (переменное+постоянное) | 1–1000 В — между фазой и нейтралью | 0,01В | ± 0,1 % от номинального напряжения |
| Пиковое напряжение | 1–1400 В пикового напряжения | 1 В | 5 % от номинального напряжения |
| Коэффициент амплитуды напряжения (CF) | 1,0 > 2,8 | 0,01 | ± 5 % |
| Напряжение, среднекв. знач. 1/2 | 1–1000 В — между фазой и нейтралью | 0,1 В | ± 0,2 % от номинального напряжения |
| Vfund (основное напряжение) | 1–1000 В — между фазой и нейтралью | 0,1 В | ± 0,1 % от номинального напряжения |
| Измерение силы тока |
| Переменный и постоянный ток | i430-Flex 1x | 5-6000 А | 1 А | ± 0,5 % ± 5 ед.мл.разр. |
|  | i430-Flex 10x | 0,5-600 А | 0,1 А |  |
|  | 1 мВ/А 1x | 5-2000 А | 1 А |  |
|  | 1 мВ/А 10x | 0,5-200 А (только переменный ток) | 0,1 А |  |
| Пиковый ток | i430-Flex | 8400 A (пиковый ток) | 1 А (среднекв. знач.) | ± 5 % |
|  | 1 мВ/А | 5500 A (пиковый ток) |  |  |
| Коэффициент амплитуды тока (CF) | 1-10 | 0,01 | ± 5 % |
| Ток, среднекв. знач. 1/2 | i430-Flex 1x | 5-6000 А | 1 А | ± 1 % ± 10 ед.мл.разр. |
|  | i430-Flex 10x | 0,5-600 А | 0,1 А |  |
|  | 1 мВ/А 1x | 5-2000 А | 1 А |  |
|  | 1 мВ/А 10x | 0,5-200 А (только переменный ток) | 0,1 А |  |
| Afund (ток основной частоты) | i430-Flex 1x | 5-6000 А | 1 А | ± 0,5 % ± 5 ед.мл.разр. |
|  | i430-Flex 10x | 0,5-600 А | 0,1 А |  |
|  | 1 мВ/А 1x | 5-2000 А | 1 А |  |
|  | 1 мВ/А 10x | 0,5-200 А (только переменный ток) | 0,1 А |  |
| Измерение частоты |
| При 50 Гц номинально | 42,50–57,50 Гц | 0,001 Гц | ± 0,01 Гц |
| При 60 Гц номинально | 51,00–69,00 Гц |  |  |
| Электропитание |
| Мощность(ВА, вар) | i430-Flex | макс. 6 000 МВт | 0,1 Вт–1 МВт | ± 1 % ± 10 ед.мл.разр. |
|  | 1 мВ/А | макс. 2000 МВт |  |  |
| Коэффициент мощности (Cos j/DPF) | 0-1 | 0,001 | ± 0,1 % при номинальных условиях нагрузки |
| Энергия |
| кВт/ч (кВА/ч, квар/ч) | i430-Flex 10x | Зависит от номинала клещей и напряжения | ± 1 % ± 10 ед.мл.разр. |
| Потери энергии |  |  | ± 1 % ± 10 ед.мл.разр. Исключая погрешность за счет сопротивления линии |
| Гармоники |
| Порядок гармоники (n) | Постоянный ток, группировка с 1 по 50: группы гармоник в соответствии со стандартом IEC 61000-4-7 |
| Порядок промежуточной гармоники (n) | ОТКЛ, группировка с 1 по 50: группы гармоник и промежуточных гармоник в соответствии со стандартом IEC 61000-4-7 |
| Напряжение | %f | 0,0–100 % | 0,1 % | ± 0,1 % ± n x 0,1 % |
|  | %f | 0,0–100 % | 0,1 % | ± 0,1 % ± n x 0,4 % |
|  | Абсолютное значение | 0,0–1000 В | 0,1 В | ± 5 % |
|  | THD (суммарные гармонические искажения) | 0,0–100 % | 0,1 % | ± 2,5 % |
| Ток | %f | 0,0–100 % | 0,1 % | ± 0,1 % ± n x 0,1 % |
|  | %f | 0,0–100 % | 0,1 % | ± 0,1 % ± n x 0,4 % |
|  | Абсолютное значение | 0,0–600 A | 0,1 А | ± 5 % ± 5 ед.мл.разр. |
|  | THD (суммарные гармонические искажения) | 0,0–100 % | 0,1 % | ± 2,5 % |
| Мощность | %f или %r | 0,0–100 % | 0,1 % | ± n x 2 % |
|  | Абсолютное значение | Зависит от номинала клещей и напряжения | - | ± 5 % ± n x 2 % ± 10 ед.мл.разр. |
|  | THD (суммарные гармонические искажения) | 0,0–100 % | 0,1 % | ± 5 % |
| Сдвиг фаз | От -360° до +0° | 1° | ± n x 1° |
| Фликкер-шум |
| Plt, Pst, Pst (1 мин.) Pinst | 0,00–20,00 | 0,01 | ± 5 % |
| Разбаланс |
| Напряжение | 0,0-20,0 % | 0,1% | ± 0,1 % |
| Ток |  |  | ± 1 % |
| Управляющие сигналы |
| Пороговые уровни | Пороговые и предельные значения, а также длительность сигнала программируются для двух частот сигнала | - | - |
| Частота сигнала | от 60 Hz до 3000 Hz | 0,1 Гц |  |
| Относительное напряжение (%) | 0,0–100 % | 0,10 % | ± 0,4 % |
| Абсолютное напряжение, усредненное за 3 с (В 3s) | от 0,0 В до 1000 В | 0,1 В | ± 5 % от номинального напряжения |

Технические характеристики гибкого токоизмерительного датчика i430 Flexi-TF

| Общие характеристики |
| --- |
| Материал щупов и кабелей | Alcryn 2070NC, усиленная изоляция, UL94 V0, цвет: КРАСНЫЙ |
| Материал сопряжений | Нейлон Lati Latamid 6H-V0 |
| Длина кабеля щупа | 610 мм (24 дюйма) |
| Диаметр кабеля щупа | 12,4 мм (0,49 дюйма) |
| Радиус изгиба кабеля щупа | 38,1 мм (1,5 дюйма) |
| Длина кабеля выходного сигнала | 2,5 метра RG58 |
| Выходной разъем | Защищенный разъем BNC |
| Рабочий диапазон | От -20 °C до +90 °C |
| Температура хранения | От -40 °C до +105°C |
| Допустимая влажность при работе | от 15 % до 85 % (без конденсации) |
| Степень защищенности (щупа) | IP41 |
| Основные характеристики i430 Flexi-TF |
| Диапазон тока | 6 000 A среднеквадратичного значения переменного тока |
| Выходное напряжение (при среднеквадратичной величине силы тока 1000 A, 50 Гц) | 86,6 мВ |
| Погрешность | ± 1 % показания прибора (при 25 °C, 50 Гц) |
| Линейность (в пределах от 10 % до 100 % диапазона) | ± 0,2 % от показаний |
| Шум (10 Гц–7 кГц) | 1,0 мВ среднеквадратичного значения переменного тока |
| Полное выходное сопротивление | 82 Ом мин. |
| Сопротивление нагрузки | 50 МОм |
| Внутреннее сопротивление на 100 мм длины щупа | 10,5 Ом ± 5 % |
| Диапазон частот (-3 дБ) | от 10 Гц до 7 кГц |
| Фазовая погрешность (45–65 Гц) | ± 1° |
| Чувствительность | ± 2 % от показаний макс. |
| Температурный коэффициент | ± 0,08 % макс. от показаний на каждый °C |
| Рабочее напряжение (см. раздел "Стандарты безопасности") | 1000 В среднеквадратичного значения переменного тока или постоянного тока (головка) 30 В макс. (выход) |