| Технические характеристики |
| --- |
| Температура | Диапазон температурных измерений (не калибруется ниже -10 °C) от -20 °C до +250 °C Погрешность ± 5 °C или 5% (большее из этих значений) |
| Характеристики изображения | Поле зрения 23° x 17° Пространственная разрешающая способность (IFOV) 2,5 мрад Минимальное расстояние фокусировки Объектив тепловизора: 15 см Фокусировка Вручную Частота смены кадров Частота обновления 9 Гц Тип приемника излучения 160 x 120 матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр Тип инфракрасного объектива Объектив 20 мм, F = 0.8 Тепловая чувствительность (NETD) ≤ 0,2 °C при 30 °C (200 м°K) Спектральный диапазон ИК От 7,5 мкм до 14 мкм |
| Представление изображений | Цветовые палитры Цвета нагрева железа, сине-красная, высокого контраста, серая Уровень и диапазон Плавное масштабирование уровня и диапазона в автоматическом и ручном режимах Минимальный диапазон (в ручном режиме) 5 °C Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) 10 °C |
| Сохранение изображений и измерительных данных | Носитель Карта памяти SD (на карте памяти емкостью 2 ГБ можно сохранить не менее 1200 полностью радиометрических (в формате .is2) ИК или 3000 базовых ИК-изображений (в формате .bmp)) Форматы файлов Нерадиометрические (.bmp) или полностью радиометрические (.is2) Для анализа нерадиометрических (.bmp) файлов не требуется специальной программы Форматы файлов, экспортируемых с помощью ПО SmartView® JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, WMF, EXIF и EMF |

| Общие характеристики |
| --- |
| Температура | Для измерений: от -10 °C до +50 °C Для хранения: от -20 °C до +50 °C без аккумулятора |
| Относительная влажность | от 10 % до 90 % без конденсации |
| Дисплей | Цветной ландшафтный ЖК-дисплей VGA (640 x 480) размером по диагонали 9,1 см (3,6 дюйма) с подсветкой (выбираемая или автоматическая подстройка яркости) |
| Органы управления и настройки | Температурная шкала (°C/°F), выбираемая пользователем Выбор языка Установка даты/времени |
| Программное обеспечение | SmartView® для полного анализа данных и составления отчетов входит в комплект поставки |
| Питание | Аккумулятор: Встроенный блок аккумуляторов (входит в комплект) Время работы от аккумулятора: Три или четыре часа непрерывной работы (при 50 %-ном уровне яркости ЖК-дисплея) Время зарядки аккумулятора с помощью сетевого или автомобильного адаптера/зарядного устройства: Два часа для полной зарядки |
| Работа/зарядка от сети | Сетевой адаптер/зарядное устройство (110/220 В, 50/60 Гц). Можно заряжать аккумулятор одновременно с использованием тепловизора. В комплект входит универсальный набор сетевых переходников. |
| Функции энергосбережения | Переход в режим ожидания после 5 минут бездействия; автоматическое отключение после 20 минут бездействия |
| Стандарты безопасности | Директива CE: IEC/EN61010-1 (2-я редакция), степень загрязнения среды 2; |
| Электромагнитная совместимость | Директива EMC: EN61326-1 C-Tick IEC/EN 61326 США FCC: CFR 47, часть 15, класс A |
| Вибрация | 2 G, IEC 68-2-29 |
| Удары | 25 G, IEC 68-2-29 (падение с высоты 2 м на 5 сторон тепловизора) |
| Размеры (ВxШxД) | 0,27 м x 0,13 м x 0,15 м |
| Вес | 1,2 кг |
| Степень защиты | IP54 |
| Гарантия | Два года |
| Цикл калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальном износе) |
| Поддерживаемые языки | Английский, итальянский, немецкий, испанский, французский, русский, португальский, шведский, турецкий, чешский, польский, финский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский и японский |