## Технические характеристики, измерение влажности

| Диапазон измерения | от 5 до 95% отн. влажн. |
| --- | --- |
| Единицы измерения | % отн. влажн. |
| Погрешность* (Повторяемость, линейность, гистерезис): | ±1,5% отн. влажн. (если 15 °C < T < 25 °C) |
| Смещение, связанное с температурой | ±0,04 x (T -20)% отн.влажн. (если T <15 °C или T >25°C) |
| Разрешение | 0,1% отн. влажн. |
| Неточность заводской калибровки | ±0,88% отн. влажн. |
| Время отклика | <10 секунд (от 10 до 80% отн.влажн, V^ = 2 м/с) |
| Тип датчика | емкостной |
| Окружающая среда | Воздух и нейтральные газы |

* Все указанные в данном техническом паспорте величины погрешности были получены в лабораторных условиях и гарантированы для измерений, проводимых в таких же условиях, или для измерений, проводимых с требуемой компенсацией.
В соответствии с документами NFX15-113 и Charter2000/2001 HYGROMETERS, GAL (Гарантированный Предел Погрешности), который может быть рассчитан с коэффициентом запаса относительной влажности 2, составляет ±2,58% при температуре от 18 до 28°в диапазоне измерений относительной влажности от 3 до 98%.
Смещение датчика составляет менее 1% отн. влажности/год.

## Технические характеристики, измерение температуры

| Диапазон измерения | Негерметичная модель: от 0 до +50 °С Модель с выносным зондом из поликарбоната: от -20 до +80 °С Модель с выносным зондом из нержавеющей стали: от -40 до +180 °С |
| --- | --- |
| Единицы измерения | °C / °F |
| Погрешность* | ±0,3% от показаний ±0,25 °С |
| Время отклика | Т90 = 0,9 секунды при V воздуха = 1 м/с |
| Разрешение | 0,1°C / 0,1 °F |
| Тип датчика | Pt100 1/3 в соответствии со стандартом DIN IEC751 |
| Окружающая среда | Воздух и нейтральные газы |

*Все указанные в данном техническом паспорте величины погрешности были получены в лабораторных условиях и гарантированы для измерений, проводимых в таких же условиях, или для измерений, проводимых с требуемой компенсацией.