Технические характеристики модуля ввода дискретных данных ОВЕН МВ110-24.32ДН

| Напряжение питания: |  |
| --- | --- |
| МВ110-220.32ДН | 90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц |
| МВ110-24.32ДН | 18...29 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) |
| Потребляемая мощность, ВА, не более |  |
| МВ110-220.32ДН | 40 |
| МВ110-24.32ДН | 25 |
| Количество дискретных входов | 32 |
| Напряжение встроенного источника питания активных датчиков, В | 24±3 |
| Максимальный выходной ток встроенного источника питания датчиков, мА, не более | 630 |
| Интерфейс связи с компьютером | RS-485 |
| Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек | 115200 |
| Протокол связи, используемый для передачи информации | ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Габаритные размеры прибора, мм | (140x110x73)±1 |
| Масса прибора, кг, не более | 0,5 |
| Средний срок службы, лет | 8 |