| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Питающая сеть | 3 фазы, 200…240 В (0,25…11 кВт) 3 фазы, 380…480 В (0,37…90 кВт) |
| Выходное напряжение (U,V,W), % | 0…100 |
| Выходная частота, Гц | 0…200 Гц(VC), 0…400 (U/F) |
| Цифровые входы, в том числе импульсные | 4 |
|  | - |
| Аналоговые входы | 2 U/I |
| Аналоговые выходы | 2 I |
| Релейные выходы | 2 (240 В, 2 А) |
| Протокол RS-485 | Modbus RTU, FLN, Metasys; BACnet MSTP |
| Встроенные источники питания | 10 В/25 мА 24 В/80 мА |
| Класс защиты корпуса | IP20 |
| Вибропрочность | 1,0g |
| Максимальная относительная влажность | 95 % без конденсации влаги |
| Диапазон рабочих температур | 0…40 ºС при номинальном выходном токе -20…+50 ºС со снижением выходного тока |
| Температура при хранении и транспортировке | -30… +70 ºС |
| Максимальная длина экранированного кабеля двигателя | 25 м |
| Максимальная длина неэкранированного кабеля двигателя | 50 м |
| Перегрузочная способность | 150 % (60 с), |
| Тормозной ключ | нет |