| Конструктивное исполнение | Унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку (ширина 35 мм), длина 105 мм (6U), шаг клемм 7,5 мм |
| --- | --- |
| Степень защиты корпуса | IР20 |
| Напряжение питания: ПЛК100-24 ПЛК100-220 | 18... 29 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) 90... 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47... 63 Гц |
| Потребляемая мощность, не более ПЛК100-24 ПЛК100-220 | 6 Вт* 10 Вт |
| Индикация передней панели | 1 индикатор питания 8 индикаторов входов 12 индикаторов выходов |

### Ресурсы

| Центральный процессор | 32-х разрядный RISC-процессор 200 МГц на базе ядра АRМ9 |
| --- | --- |
| Объем оперативной памяти | 8 Мбайт |
| Объем энергонезависимой памяти хранения ядра СоDеSуs, программ и архивов | 4 Мбайт** |
| Размер Retain-памяти | 4 кбайт*** |
| Время выполнения цикла ПЛК | Минимальное 250 мкс (нефиксированное), типовое от 1 мс |

### Дискретные входы

| Количество дискретных входов | 8 |
| --- | --- |
| Гальваническая развязка дискретных входов | есть, групповая |
| Электрическая прочность изоляции дискретных входов | 1,5кВ |
| Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход | 1 кГц при программной обработке 10 кГц при применении аппаратного счетчика и обработчика энкодера |

### Дискретные выходы

| Количество дискретных выходов в: ПЛК100-24.Р и ПЛК100-220.Р ПЛК100-24.К | 6 э/м реле 6 сдвоенных транзисторных ключей (всего 12 выходных сигналов) |
| --- | --- |
| Гальваническая развязка дискретных выходов Электрическая прочность изоляции дискретных выходов | есть, индивидуальная 1,5кВ |

### Интерфейсы связи

| Интерфейсы | Ethernet 100 Ваsе-Т RS-232 - 2 канала RS-485 USB 2.0 -Device |
| --- | --- |
| Скорость обмена по интерфейсам RS | от 4800 до 115200 bps |
| Протоколы | ОВЕН ModBus-RTU, ModBus-АSCII DСОN МоdBus-ТСР GateWay (протокол СоDеSуs) |

### Программирование

| Среда программирования | СоDеSуs 2.3.8.1 (и старше) |
| --- | --- |
| Интерфейс для программирования и отладки | RS-232 USB-Device Ethernet |