### Общие сведения

| Конструктивное исполнение | Унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку (ширина 35 мм), длина 105 мм (6U), шаг клемм 7,5 мм |
| --- | --- |
| Степень защиты корпуса | IР20 |
| Напряжение питания: ПЛК150-24 ПЛК150-220 | 18... 29 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) 90... 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47... 63 Гц |
| Потребляемая мощность | 6 Вт |
| Индикация передней панели | 1 индикатор питания 6 индикаторов состояний дискретных входов 4 индикатора состояний выходов 1 индикатор наличия связи с CoDeSys 1 индикатор работы программы пользователя |

### Ресурсы

| Центральный процессор | 32-х разрядный RISC-процессор 200 МГц на базе ядра АRМ9 |
| --- | --- |
| Объем оперативной памяти | 8 МВ |
| Объем энергонезависимой памяти хранения ядра СоDеSуs, программ и архивов | 4 МВ** |
| Размер Retain-памяти | 4 кВ*** |
| Время выполнения цикла ПЛК | Минимальное 250 мкс (нефиксированное), типовое от 1 мс |

### Дискретные входы

| Количество дискретных входов | 6 |
| --- | --- |
| Гальваническая изоляция дискретных входов | есть, групповая |
| Электрическая прочность изоляции дискретных входов | 1,5 кВ |
| Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход | 1 кГц при программной обработке 10 кГц при применении аппаратного счетчика и обработчика энкодера |

### Дискретные выходы

| Количество дискретных выходов | 4 э/м реле |
| --- | --- |
| Характеристики дискретных выходов | Ток коммутации до 2 А при напряжении не более 220 В 50 Гц и cos j > 0,4 |
| Гальваническая изоляция дискретных выходов | есть, индивидуальная |
| Электрическая прочность изоляции дискретных выходов | 1,5 кВ |

### Аналоговые входы

| Количество аналоговых входов | 4 |
| --- | --- |
| Типы поддерживаемых унифицированных входных сигналов | Напряжение 0...1 В, 0...10 В, -50...+50 мВ Ток 0...5 мА, 0(4)...20 мА Сопротивление 0...5 кОм |
| Типы поддерживаемых датчиков | Термосопротивления: ТСМ50М, ТСП50П, ТСМ100М, ТСП100П, ТСН100Н, ТСМ500М, ТСП500П, ТСН500Н, ТСП1000П, ТСН1000Н Термопары: ТХК (L), ТЖК (J), ТНН (N), ТХА (K), ТПП (S), ТПП (R), ТПР (В), ТВР (А-1), ТВР (А-2) |
| Разрядность встроенного АЦП | 16 бит |
| Внутреннее сопротивление аналогового входа: в режиме измерения тока в режиме измерения напряжения 0...10 В | 50 Ом Около 10 кОм |
| Время опроса одного аналогового входа | 0,5 с |
| Предел основной приведенной погрешности измерения аналоговыми входами | 0,5 % |
| Гальваническая изоляция аналоговых входов | отсутствует |

### Аналоговые выходы

| Количество аналоговых выходов | 2 |
| --- | --- |
| Разрядность ЦАП | 10 бит |
| Тип выходного сигнала ПЛК 150-И ПЛК 150-У ПЛК 150-А | Ток 4...20 мА Напряжение 0...10 В Ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В |
| Питание аналоговых выходов | встроенное, общее на все выходы |
| Гальваническая изоляция аналоговых выходов | есть, групповая |
| Электрическая прочность изоляции аналоговых выходов | 1,5 кВ |

### Интерфейсы связи

| Интерфейсы | Ethernet 100 Base-T RS-232 RS-485 |
| --- | --- |
| Скорость обмена по интерфейсам RS | от 4800 до 115200 bps |
| Протоколы | ОВЕН ModBus-RTU, ModBus-ASCII DCON ModBus-TCP GateWay (протокол CoDeSys) |

### Программирование

| Среда программирования | CoDeSys 2.3.8.1 (и старше) |
| --- | --- |
| Интерфейс для программирования и отладки | RS-232 или Ethernet |

*Для хранения файлов и архивов используется Flash-память, специализированная файловая система. Доступный для пользователя объем З Мбайта. 
** Настраивается пользователем, максимальный объем 16 Кбайт

### Характеристики дискретных входных сигналов

| Модификация контроллера | Сигнал, подаваемый на дискретный вход | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| ПЛК150-24 | 29... 17 В* - логическое значение 1 5...0 В* - логическое значение 0 | Вход срабатывает при протекающем через него токе величиной не менее 3 мА |
| ПЛК150-220 | С помощью сухого контакта или ключа, коммутирующего общую клемму дискретных входов и клемму конкретного входа | Суммарное сопротивление контакта и линии подключения должно быть не более 100 Ом |

* Напряжение относительно минусовой клеммы питания

### Характеристики встроенных выходных элементов

| Обозначение при заказе | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| И | Цифроаналоговый преобразователь "параметр - ток 4...20 мА" | Сопротивление нагрузки от 0 до 900 Ом |
| У | Цифроаналоговый преобразователь "параметр - напряжение 0...10 В" | Сопротивление нагрузки от 2 кОм |
| А | Цифроаналоговый преобразователь "параметр - ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В" | Сопротивление нагрузки от 150 до 900 Ом для токового сигнала и свыше 10 кОм для сигнала напряжения |