Технические характеристики контроллера ОВЕН ПЛК323-ТЛ

| параметр | значение |
| --- | --- |
| Общие характеристики |  |
| Конструктивное исполнение (ШхВхГ) | Унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку (157х129,5х34 мм) |
| Степень защиты корпуса | IP20 со стороны передней панели, IP00 со стороны клемм |
| Напряжение питания ПЛК323-220 (перем.ток) ПЛК323-24 (пост.ток) | ~90…264 В (номинальное значение 120/220 В) частотой 47…63 Гц =9…30 В (номинальное значение 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более ПЛК323-220 ПЛК323-24 | 15 ВА 20 Вт |
| Индикация передней панели | Светодиодная индикация питания, состояния входов/выходов, состояния приема/передачи Ethernet, последовательных портов и GSM |
| Ресурсы |  |
| Центральный процессор | 32-разрядный RISC-процессор 180 МГц на базе ядра ARM9 (Atmel AT91RM9200) |
| Объем оперативной памяти | 32 МБ (SDRAM) |
| Объем энергонезависимой | 16 МБ (NOR Flash) |
| Объем энергонезависимой памяти (Retain) | 128 Кбайт (MRAM) |
| Дискретные входы |  |
| Количество дискретных входов | 4 |
| Гальваническая изоляция дискретных входов | групповая |
| Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход, Гц | 20 |
| Дискретные входы/выходы* | - режим работы входа/выхода выбирается DIP-переключателем на корпусе ПЛК. |
| Количество дискретных входов | 4 |
| Гальваническая изоляция дискретных входов | групповая |
| Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход, Гц | 20 |
| Аналоговые входы |  |
| Количество аналоговых входов | нет |
| Предел основной приведенной погрешности | - |
| Типы поддерживаемых датчиков и входных сигналов | - |
| Разрядность ЦАП | - |
| Минимальное время опроса всех аналоговых входов | - |
| Дискретные выходы |  |
| Количество и тип дискретных выходов | 4, реле |
| Максимальное напряжение, коммутируемое контактами релейного выхода: переменного тока постоянного тока | 270 В 30 В |
| Максимальный ток, коммутируемый контактами релейного выхода: |  |
| нормально-замкнутым контактом | 3 А (~250 В, категория используемой нагрузки АС-15) 3 (=30 В, категория используемой нагрузки DC-13) |
| нормально-разомкнутым контактом | 10 А (~250 В, категория используемой нагрузки АС-15) 5 А (=30 В, категория используемой нагрузки DC-13) |
| Гальваническая развязка дискретных выходов | Индивидуальная |
| Аналоговые выходы |  |
| Количество аналоговых выходов | нет |
| Тип выходного сигнала | - |
| Разрядность ЦАП | - |
| Наличие встроенного источника питания | - |
| Интерфейсы связи |  |
| Ethernet | 1 |
| RS-232 | 1 |
| RS-485 (для ПЛК323-хх.01.хх, с гальванической развязкой) | 2 |
| CAN (для ПЛК323-хх.02.хх, с гальванической развязкой) | 2 |
| GSM/GPRS | 1, Класс 10 |
| Слот для карты памяти (MicroSD/MicroSDHC) | 1 |