### бщие характеристики

| Конструктивное исполнение | - унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку - металлический антивандальный корпус для крепления на стену |
| --- | --- |
| Степень защиты корпуса (металл) | IP20 (54) |
| Напряжение питания | ~90…264 В (номинальные значения 120, 220, В) переменного тока, частотой 47…63Гц |
| Потребляемая мощность | 15 ВА |
| Индикация передней панели | светодиодная индикация питания, состояния входов/выходов, состояния приема/передачи Ethernet, последовательных портов и GSM. |

### Pесурсы

| Центральный процессор | 32-x разрядный RISC-процессор 180 МГц на базе ядра ARM9 (Atmel SAM9200) |
| --- | --- |
| Объем оперативной памяти (SDRAM) | 64 Мбайт |
| Объем энергонезависимой (Flash) | 16 Мбайт |
| Объем энергонезависимой (MRAM) | 128 Кбайт |

Дискретные входы

| Количество дискретных входов | 4 |
| --- | --- |
| Гальваническая изоляция дискретных входов | групповая |
| Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход, Гц | 20 |

Дискретные входы/выходы*

| Количество дискретных входов | 4 |
| --- | --- |
| Гальваническая изоляция дискретных входов | групповая |
| Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход, Гц | 20 |

* -  режим работы входа/выхода выбирается DIP-переключателем на корпусе ПЛК.

Аналоговые входы

| Количество аналоговых входов | нет |
| --- | --- |
| Предел основной приведенной погрешности | - |
| Типы поддерживаемых датчиков и входных сигналов | - |
| Разрядность ЦАП | - |
| Минимальное время опроса всех аналоговых входов | - |

Дискретные выходы

| Количество и тип дискретных выходов | 4, реле |
| --- | --- |
| Гальваническая развязка дискретных выходов | индивидуальная |

Аналоговые выходы

| Количество аналоговых выходов | нет |
| --- | --- |
| Тип выходного сигнала | - |
| Разрядность ЦАП | - |
| Наличие встроенного источника питания | - |

Интерфейсы связи

| Ethernet10/100 Мbps | 1 |
| --- | --- |
| RS-232 | 1 |
| RS-485 (для ПЛК323-хх.01.хх, с гальванической развязкой) | 2 |
| CAN (для ПЛК323-хх.02.хх, с гальванической развязкой) | 2 |
| GSM/GPRS* | 1, Класс 10 |

* - Антенна в комлект поставки не входит.

### Порты

1 x Micro-SD карт ридер