Технические характеристики

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Ток утечки (рабочее напряжение) |
| ИСКРА-АТ.03 | 10 мкА (22,8 В) |
| ИСКРА-ТП.03 | 1 мкА (1 В) |
| ИСКРА-ТС.03 | 1 мкА (3 В) |
| Рабочий ток, не более | 40 мА |
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку 35 мм |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Габаритные размеры | (27×110×75)±1мм |
| Масса прибора в упаковке, не более | 0,3 кг |
| Средний срок службы, не менее | 8 лет |

Выходные искробезопасные параметры

| Параметры | ИСКРА-Т.03 | ИСКРА-ТП.03 | ИСКРА-ТС.03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное выходное напряжение Uо | 28,4 В | 7,2 В | 13,7В |
| Максимальный выходной ток Iо | 70 мА | 117 мА | 247 мА |
| Максимальная внешняя емкость Со | 79 нФ | 13,5 мкФ | 0,79 мкФ |
| Максимальная внешняя индуктивность Lо | 8 мГн | 3,5 мГн | 0,5 мГн |

Условия эксплуатации

| Температура окружающего воздуха | -40…+50 °С |
| --- | --- |
| Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
| Относит. влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % |