## Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
|  | КМУ1-24.Р | КМУ1-230.Р | КМУ1-24.П |
| Тип прибора | Регулятор | Сенсорная панель |
| Индикация | 2-строчный дисплей 16 символов и 2 светодиода («Работа, «Стоп») на лицевой панели прибора | Цветной 7’ сенсорный TFT экран. |
| Диапазон напряжения питания, В | 19…30 (номинальное 24 В) | 90...264 В (номинальное 230 В) | 23…27 В (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более | 10 Вт | 8 Вт |
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | Для крепления в щит |
| Интерфейс связи устройств | RS-485 (1) для связи с панелью КМУ-24.х.П RS-485 (2) для связи с OwenCloud или ПК | RS-485 (PLC-порт/DB9M) – для подключения к КМУ1-х.х.Р |
| Степень защиты корпуса | IP20 | IP65 – со стороны лицевой панели IP20 – со стороны клеммника |
| Рабочая температура | 0…50 ⁰С |
| Рабочая влажность | 10…90 % |
| Средний срок службы | 8 лет |
| Аналоговые входы |
| Количество | 4 | 0 |
| Тип подключаемых датчиков | Pt1000: α = 0,00385 1/°С (-200...+850 °C) | - |
| Предел основной приведенной погрешности, % | ±0,5 | - |
| Дискретные входы |
| Количество | 8 | 0 |
| Напряжение питания | 24 В (постоянный ток) | 230 В (переменный ток) |  |
| Дискретные выходы |
| Количество | 8 | 0 |
| Тип выходного устройства | Электромеханическое реле (нормально-разомкнутые контакты) | - |
| Коммутируемое напряжение в нагрузке резистивного типа, не более | 30 В (постоянный ток), 250 В (переменный ток) | - |
| Допустимый ток нагрузки, не более | 5А |  |